ООО «Центр повышения энергетической эффективности»

Схема теплоснабжения города Заинск до 2028  года

ООО «Центр повышения энергетической эффективности»

Генеральный директор _____________ С.Е. Кубашов

Ульяновск, 2014

Оглавление

Введение	6

Раздел 1. "Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории города Заинск"	7

1.1. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам – на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние этапы.	7

1.2. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе.	9

1.3. Потребление тепловой энергии,  теплоносителя, объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления теплоносителя производственными объектами на каждом этапе.	13

Раздел 2. "Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей"	18

2.1. Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии.	18

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.	21

2.3. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.	21

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе.	22

Раздел 3. "Перспективные балансы теплоносителя"	28

3.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.	28

3.2. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.	28

Раздел 4. "Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии"	30

4.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии. Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии основывается на расчетах радиуса эффективного теплоснабжения	30

4.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	30

4.3. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	30

4.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	31

4.5. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа	31

4.6. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода	31

4.7. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе	31

4.8. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения	32

4.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей	34

4.10. Предложения по выводу из эксплуатации действующих теплофикационных установок	34

4.11. Предложения по реконструкции схемы газоснабжения	34

4.12. Предложения по вводу нового оборудования на источниках тепловой энергии	34

Раздел 5. "Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них"	35

5.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов).	35

5.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей с целью обеспечения изменения тепловой нагрузки в существующих зонах действия источника теплоснабжения.	35

5.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.	35

5.4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных.	36

5.5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии, утверждаемыми уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.	36

5.6. Предложения по строительству и реконструкции насосных станций для обеспечения устойчивой циркуляции теплоносителя по тепловым сетям.	36

5.7. Предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки.	36

5.8. Предложения по реконструкции магистральных и распределительных тепловых сетей (участков тепловых сетей) с отработавшим установленным ресурсом.	37

5.9. Предложения по выводу из эксплуатации неэффективных и отработавших установленный ресурс тепловых сетей и переводу малоэтажного жилого фонда, подключенного к системам централизованного теплоснабжения, на индивидуальное газовое отопление с разработкой рекомендаций по модернизации систем водоснабжения.	38

5.10. Предложения по реконструкции сетей водоснабжения, проложенных совместно с тепловыми сетями, с целью сохранения надежности водоснабжения в случае вывода из эксплуатации участков тепловых сетей.	38

5.11. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых камер и павильонов на магистральных тепловых сетях с преобразованием их в КРП с установкой автоматики поддержания постоянства давления на ответвлениях.	38

5.12. Требования и схемные решения по размещению устройств для защиты от превышения давления в тепловых сетях.	38

5.13. Требования к техническим условиям на присоединение новых и реконструируемых абонентов тепловых сетей.	38

Раздел 6. "Перспективные топливные балансы"	40

6.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах г. Заинск.	40

Раздел 7. "Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение"	41

7.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе по каждому предложению в соответствии с Разделом 4 "Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии".	41

7.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе по каждому предложению в соответствии с Разделом 5 "Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них"	41

7.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения.	41

7.4. Предложения по инвестированию средств в существующие объекты или инвестиции, предполагаемые для осуществления определенными организациями на реализацию инвестиционных проектов.	41

Раздел 8. "Решение об определении единой теплоснабжающей организации"	44

Раздел 9. "Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии"	46

Раздел 10. "Решения по бесхозяйным тепловым сетям"	47

# Введение

Проектирование систем теплоснабжения населенных пунктов представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития населенного пункта, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами городской инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Даётся обоснование необходимости сооружения новых или расширения существующих источников тепла для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих тепловых нагрузок на расчётный срок. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для котельных, а также трасс тепловых сетей от них производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного предпроектного документа по развитию теплового хозяйства населенного пункта принята практика составления перспективных схем теплоснабжения населенных пунктов.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения) путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.

С повышением степени централизации, как правило, повышается экономичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла.

Централизация теплоснабжения всегда экономически выгодна при плотной застройке в пределах данного района. При централизации теплоснабжения только от котельных не осуществляется комбинированная выработка электрической энергии на базе теплового потребления (т.е. не реализуется принцип теплофикации), поэтому суммарный расход топлива на удовлетворение теплового потребления больше, чем при теплофикации.

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения является Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" (Статья 23. Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного снабжения тепловой энергией потребителей.

При проведении разработки использовались «Требования к схемам теплоснабжения» и «Требования к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утвержденые 22.02.2012г. Постановлением №154 Правительства Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона «О теплоснабжении», «Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения», утвержденные приказом Минэнерго России и Минрегиона России от 29.12.2012 г. №565/667,  РД-10-ВЭП «Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов РФ», введённый с 22.05.2006 года взамен аннулированного Эталона «Схем теплоснабжения городов и промузлов», 1992 г., а так же результаты проведенных ранее на объекте энергетических обследований, режимно-наладочных работ, регламентных испытаний, разработки энергетических характеристик, данные отраслевой статистической отчетности.

# Раздел 1. "Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории города Заинск"

## 1.1. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам – на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние этапы.

По данным отдела архитектуры и градостроительства, планируется строительство 1 многоквартирного дома в год, детских садов, школ и т.д.

Информация представлена в таблице 1.1.

Таблица 1.1

Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов

| Элемент террито-риального деления | Объекты строительства | Единица измерения | Существующие площади | Приросты площадей по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2023 | 2024- 2028 |
| Старый город | Жилые дома | тыс. м2 | 513.97 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Общественные здания (бюджетные) | тыс. м2 | 241.33 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Промышленные здания (прочие) | тыс. м2 | 75.20 | - | 1.33 | 1.34 | 1.33 | 1.33 | 8.00 | 1.34 |
| Новый город | Жилые дома | тыс. м2 | 271.27 | - | 16.70 | 16.80 | 16.80 | 16.80 | 67.33 | 16.67 |
|  | Общественные здания (бюджетные) | тыс. м2 | 48.90 | - | 6.33 | 6.34 | 6.33 | 6.33 | 6.34 | 157.8 |
|  | Промышленные здания (прочие) | тыс. м2 | 57.83 | - | 1.67 | 1.67 | 1.66 | 1.67 | -5.00 | 1.67 |
| Всего | Жилые дома | тыс. м2 | 785.23 | - | 16.70 | 16.80 | 16.80 | 16.80 | 67.33 | 16.67 |
|  | Общественные здания (бюджетные) | тыс. м2 | 290.23 | - | 6.33 | 6.34 | 6.33 | 6.33 | 6.34 | 157.8 |
|  | Промышленные здания (прочие) | тыс. м2 | 133.03 | - | 3.00 | 3.01 | 2.99 | 3.00 | 3.00 | 3.01 |

## 1.2. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе.

Данные представлены в таблицах 1.2 и 1.3.

Таблица 1.2

Объем потребления тепловой энергии

| Наименование источника | Этапы | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Суммарная |
|  |  | Существующее потребление | Прирост потребления | Существующее потребление | Прирост потребления | Существующее потребление | Прирост потребления | Потребление | В том числе прирост потребления |
| Заинская ГРЭС – I очередь | 2013 | 47.840 | - | - | - | 5.040 | - | 52.880 | - |
|  | 2014 | 47.840 | - | - | - | 5.040 | - | 52.880 | - |
|  | 2015 | 47.840 | - | - | - | 5.040 | - | 52.880 | - |
|  | 2016 | 47.840 | - | - | - | 5.040 | - | 52.880 | - |
|  | 2017 | 47.840 | - | - | - | 5.040 | - | 52.880 | - |
|  | 2018 | 47.840 | - | - | - | 5.040 | - | 52.880 | - |
|  | 2019-2023 | 47.840 | - | - | - | 5.040 | - | 52.880 | - |
|  | 2024-2028 | 47.840 | - | - | - | 5.040 | - | 52.880 | - |
| Заинская ГРЭС – II очередь | 2013 | 23.480 | - | - | - | 2.500 | - | 25.980 | - |
|  | 2014 | 23.802 | 0.322 | - | - | 2.500 | - | 26.302 | 0.322 |
|  | 2015 | 25.354 | 1.552 | - | - | 2.500 | - | 27.854 | 1.552 |
|  | 2016 | 25.354 | - | - | - | 2.500 | - | 27.854 | - |
|  | 2017 | 25.354 | - | - | - | 2.500 | - | 27.854 | - |
|  | 2018 | 26.338 | 0.984 | - | - | 2.500 | - | 28.838 | 0.984 |
|  | 2019-2023 | 26.622 | 0.284 | - | - | 2.500 | - | 29.122 | 0.284 |
|  | 2024-2028 | 27.890 | 1.268 | - | - | 2.500 | - | 30.390 | 1.268 |
| Котельная ЗСШ №1 | 2013 | 0.350 | - | - | - | - | - | 0.350 | - |
|  | 2014 | 0.350 | - | - | - | - | - | 0.350 | - |
|  | 2015 | 0.350 | - | - | - | - | - | 0.350 | - |
|  | 2016 | 0.350 | - | - | - | - | - | 0.350 | - |
|  | 2017 | 0.350 | - | - | - | - | - | 0.350 | - |
|  | 2018 | 0.350 | - | - | - | - | - | 0.350 | - |
|  | 2019-2023 | 0.350 | - | - | - | - | - | 0.350 | - |
|  | 2024-2028 | 0.350 | - | - | - | - | - | 0.350 | - |
| Котельная ЗСШ №5 | 2013 | 0.220 | - | - | - | - | - | 0.220 | - |
|  | 2014 | 0.220 | - | - | - | - | - | 0.220 | - |
|  | 2015 | 0.220 | - | - | - | - | - | 0.220 | - |
|  | 2016 | 0.220 | - | - | - | - | - | 0.220 | - |
|  | 2017 | 0.220 | - | - | - | - | - | 0.220 | - |
|  | 2018 | 0.220 | - | - | - | - | - | 0.220 | - |
|  | 2019-2023 | 0.220 | - | - | - | - | - | 0.220 | - |
|  | 2024-2028 | 0.220 | - | - | - | - | - | 0.220 | - |
| Таблица 1.3 |

Расходы теплоносителя (сетевой воды)

| Наименование источника | Этапы | Теплоноситель, т/ч |
| --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Суммарная |
|  |  | Существующее потребление | Прирост потребления | Существующее потребление | Прирост потребления | Существующее потребление | Прирост потребления | Потребление | В том числе прирост потребления |
| Заинская ГРЭС – I очередь | 2013 | 797.333 | - | - | - | 91.636 | - | 888.969 | - |
|  | 2014 | 797.333 | - | - | - | 91.636 | - | 888.969 | - |
|  | 2015 | 797.333 | - | - | - | 91.636 | - | 888.969 | - |
|  | 2016 | 797.333 | - | - | - | 91.636 | - | 888.969 | - |
|  | 2017 | 797.333 | - | - | - | 91.636 | - | 888.969 | - |
|  | 2018 | 797.333 | - | - | - | 91.636 | - | 888.969 | - |
|  | 2019-2023 | 797.333 | - | - | - | 91.636 | - | 888.969 | - |
|  | 2024-2028 | 797.333 | - | - | - | 91.636 | - | 888.969 | - |
| Заинская ГРЭС – II очередь | 2013 | 391.333 | - | - | - | 45.455 | - | 436.788 | - |
|  | 2014 | 396.700 | 5.367 | - | - | 45.455 | - | 442.155 | 5.367 |
|  | 2015 | 422.567 | 25.867 | - | - | 45.455 | - | 468.022 | 25.867 |
|  | 2016 | 422.567 | - | - | - | 45.455 | - | 468.022 | - |
|  | 2017 | 422.567 | - | - | - | 45.455 | - | 468.022 | - |
|  | 2018 | 438.967 | 16.400 | - | - | 45.455 | - | 484.422 | 16.400 |
|  | 2019-2023 | 443.700 | 4.733 | - | - | 45.455 | - | 489.155 | 4.733 |
|  | 2024-2028 | 464.833 | 21.133 | - | - | 45.455 | - | 510.288 | 21.133 |
| Котельная ЗСШ №1 | 2013 | 18.900 | - | - | - | - | - | 18.900 | - |
|  | 2014 | 18.900 | - | - | - | - | - | 18.900 | - |
|  | 2015 | 18.900 | - | - | - | - | - | 18.900 | - |
|  | 2016 | 18.900 | - | - | - | - | - | 18.900 | - |
|  | 2017 | 18.900 | - | - | - | - | - | 18.900 | - |
|  | 2018 | 18.900 | - | - | - | - | - | 18.900 | - |
|  | 2019-2023 | 18.900 | - | - | - | - | - | 18.900 | - |
|  | 2024-2028 | 18.900 | - | - | - | - | - | 18.900 | - |
| Котельная ЗСШ №5 | 2013 | 11.600 | - | - | - | - | - | 11.600 | - |
|  | 2014 | 11.600 | - | - | - | - | - | 11.600 | - |
|  | 2015 | 11.600 | - | - | - | - | - | 11.600 | - |
|  | 2016 | 11.600 | - | - | - | - | - | 11.600 | - |
|  | 2017 | 11.600 | - | - | - | - | - | 11.600 | - |
|  | 2018 | 11.600 | - | - | - | - | - | 11.600 | - |
|  | 2019-2023 | 11.600 | - | - | - | - | - | 11.600 | - |
|  | 2024-2028 | 11.600 | - | - | - | - | - | 11.600 | - |

Указание точек присоединения перспективных тепловых нагрузок представлено на рисунке 1.1.

## 1.3. Потребление тепловой энергии,  теплоносителя, объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления теплоносителя производственными объектами на каждом этапе.

Котельные, генерирующие тепло для промышленных предприятий:

- Котельная Заинского ремонтного предприятия.

Установлены котлы типа ОПИ-ЗМЗ-Е4-14-225ГМ, общей производительностью 6,71 Гкал/ч.

- ОАО «Заинский сахар»

Завод имеет на своем балансе котельную, которая является источником теплоснабжения собственных нужд - 78 Гкал/час.

Тип установленных котлов:

- ДКВР 10/13- 5 шт;

- ДЕ 25-14 - 2 шт.

Основное топливо - природный газ.

Тепловые сети на промплощадках проложены - наземно.

- ОАО «Заинское хлебоприемное предприятие»

Завод имеет на своем балансе котельную, которая является источником теплоснабжения собственных нужд – 0,146 Гкал/час.

Тип установленных котлов:

- КЧМ – 5 мощностью 0,043 Гкал/ч, количество - 2 шт;

- КЧМ – 5 мощностью 0,083 Гкал/ч, количество - 2 шт.

Основное топливо - природный газ.

Тепловые сети проложены на промплощадках - наземно.

- ОАО «Заинский хлебозавод»

Завод имеет на своем балансе котельную, которая является источником теплоснабжения собственных нужд – 0,26 Гкал/час.

Тип установленных котлов НР-18  в количестве 2 шт.

Основное топливо - природный газ.

Тепловые сети проложены на промплощадках - наземно.

- ОАО «Заинский крекер»

Завод имеет на своем балансе котельную, которая является источником теплоснабжения собственных нужд – 6,4 Гкал/ч.

Тип установленных котлов:

- Е-1,0-0,9Г-3 – 2 шт.

- Факел-Г – 2 шт.

Основное топливо - природный газ.

Тепловые сети проложены на промплощадках - наземно.

- ОАО «Заинский промышленно-строительный комбинат»

Завод  имеет на своем балансе котельную, которая является источником теплоснабжения собственных нужд – 16,5 Гкал/час.

Тип установленных котлов ДКВР 10/13 в количестве 3 шт.

Основное топливо - природный газ.

Тепловые сети проложены на промплощадках - наземно.

- ОАО «Заинский завод металлоконструкций – Тимер»

Завод имеет на своем балансе котельную, которая является источником теплоснабжения для собственных нужд – 5,17 Гкал/час.

Тип установленных котлов ВК-21 в количестве 3 шт.

Основное топливо - природный газ.

Тепловые сети проложены на промплощадках – наземно.

Потребление тепловой энергии,  теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления теплоносителя производственными объектами на каждом этапе, представлены в таблице 1.4.

Таблица 1.4

Потребление тепловой энергии и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах

| Наименование потребителя | Этапы | Горячая вода на собственные нужды, Гкал/ч | Пар, т/ч | Объем потребления горячей воды, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Технология | Отопление и вентиляция | Горячее водоснабжение | Всего | Технология | Отопление и вентиляция | Горячее водоснабжение | Всего |  |
|  |  |  |  |  |  | Давление температура | Максимальный расход | Среднечасовой расход | % возврата конденсата |  |  |  |  |
| Собственный нужды Заинской ГРЭС | 2013 | - | 7,52 | - | - | 10/224 | 8,8 | 5,6 | 82,1 | - | - | - | 7,0 |
|  | 2014 | - | 7,52 | - | - | 10/224 | 8,8 | 5,6 | 82,1 | - | - | - | 7,0 |
|  | 2015 | - | 7,72 | - | - | 10/224 | 8,5 | 6,1 | 77,0 | - | - | - | 7,0 |
|  | 2016 | - | 7,72 | - | - | 10/224 | 8,5 | 6,1 | 77,0 | - | - | - | 7,0 |
|  | 2017 | - | 7,72 | - | - | 10/224 | 8,5 | 6,1 | 77,0 | - | - | - | 7,0 |
|  | 2018 | - | 7,50 | - | - | 10/224 | 8,5 | 6,1 | 77,0 | - | - | - | 7,0 |
|  | 2019-2023 | - | 7,50 | - | - | 10/224 | 8,5 | 6,1 | 77,0 | - | - | - | 7,0 |
|  | 2024-2028 | - | 7,50 | - | - | 10/224 | 8,5 | 6,1 | 77,0 | - | - | - | 7,0 |
| ООО «Гидромонтаж» | 2013 | - | - | - | - | 10/224 | 3,43 | - | - | - | - | - | - |
|  | 2014 | - | - | - | - | 10/224 | 3,43 | - | - | - | - | - | - |
|  | 2015 | - | - | - | - | 10/224 | 3,43 | - | - | - | - | - | - |
|  | 2016 | - | - | - | - | 10/224 | 3,43 | - | - | - | - | - | - |
|  | 2017 | - | - | - | - | 10/224 | 3,43 | - | - | - | - | - | - |
|  | 2018 | - | - | - | - | 10/224 | 3,43 | - | - | - | - | - | - |
|  | 2019-2023 | - | - | - | - | 10/224 | 3,43 | - | - | - | - | - | - |
|  | 2024-2028 | - | - | - | - | 10/224 | 3,43 | - | - | - | - | - | - |

# Раздел 2. "Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей"

## 2.1. Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

В таблице 2.1 приведены расчеты по определению эффективного радиуса теплоснабжения для вновь присоединяемых потребителей.

| Таблица | 2.1 |
| --- | --- |
| Исходные данные для определения эффективного радиуса теплоснабжения |  |
| Источник | D, м | Расчетная пропускная способность тепловой энергии через трубопровод, Гкал/час | Расчетный годовой отпуск тепловой энергии через трубопровод, Гкал/год | Расчетные тепловые потери, Гкал/год | Допустимая длина тепловой сети, м |
|  |  |  |  |  | Канальная прокладка | Бесканальная прокладка | Надземная прокладка |
| Заинская ГРЭС – I очередь | 0.027 | - | 29.91 | 1.50 | - | 5.23 | - |
|  | 0.033 | - | 54.39 | 2.72 | - | 8.76 | 7.87 |
|  | 0.04 | - | 95.18 | 4.76 | - | 12.67 | - |
|  | 0.05 | 0.1 | 163.16 | 8.16 | - | 21.43 | 15.55 |
|  | 0.069 | 0.2 | 407.89 | 20.39 | - | 40.69 | 22.96 |
|  | 0.082 | 0.2 | 625.44 | 31.27 | - | 64.68 | 31.81 |
|  | 0.1 | 0.4 | 1060.52 | 53.03 | - | 93.00 | 48.10 |
|  | 0.125 | 0.7 | 1903.50 | 95.18 | - | 146.08 | - |
|  | 0.15 | 1.2 | 3127.18 | 156.36 | - | 219.65 | - |
|  | 0.184 | 1.9 | - | - | - | - | - |
|  | 0.207 | 2.7 | 7342.08 | 367.10 | - | 410.43 | - |
|  | 0.259 | 4.1 | 11013.12 | 550.66 | - | 552.46 | - |
|  | 0.309 | 6.1 | 16519.68 | 825.98 | - | 802.07 | - |
|  | 0.359 | 9.1 | 24779.52 | 1238.98 | - | 1062.80 | - |
|  | 0.414 | 13.7 | 37169.28 | 1858.46 | - | 1408.79 | - |
|  | 0.468 | 20.5 | - | - | - | - | - |
|  | 0.517 | 30.8 | 83630.88 | 4181.54 | - | 2747.23 | - |
|  | 0.616 | 46.1 | 125446.32 | 6272.32 | - | 3670.52 | - |
| Заинская ГРЭС – II очередь | 0.033 | - | 52.90 | 2.64 | - | 10.43 | - |
|  | 0.04 | - | 92.57 | 4.63 | - | 15.92 | - |
|  | 0.05 | 0.1 | 158.70 | 7.93 | - | 27.89 | 15.07 |
|  | 0.069 | 0.2 | 396.74 | 19.84 | - | 50.84 | 36.12 |
|  | 0.082 | 0.2 | 608.33 | 30.42 | - | 71.40 | - |
|  | 0.1 | 0.4 | 1031.52 | 51.58 | - | 117.06 | 113.89 |
|  | 0.125 | 0.7 | - | - | - | - | - |
|  | 0.15 | 1.2 | 3041.67 | 152.08 | - | 291.39 | 166.92 |
|  | 0.184 | 1.9 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
|  | 0.207 | 2.7 | 7141.32 | 357.07 | - | 526.03 | - |
|  | 0.259 | 4.1 | 10711.98 | 535.60 | - | 635.72 | - |
|  | 0.309 | 6.1 | 16067.97 | 803.40 | - | 1009.84 | - |
|  | 0.359 | 9.1 | - | - | - | - | - |
|  | 0.414 | 13.7 | 36152.93 | 1807.65 | - | 1716.96 | 939.18 |
|  | 0.468 | 20.5 | - | - | - | - | - |
|  | 0.517 | 30.8 | 81344.10 | 4067.20 | - | 4546.42 | 1745.54 |
|  | 0.616 | 46.1 | 122016.15 | 6100.81 | - | - | 2245.92 |
| Котельная ЗСШ №1 | 82 | 0.2 | 578.75 | 28.94 | - | - | 20.42 |
|  | 100 | 0.4 | 981.36 | 49.07 | - | - | 29.89 |
| Котельная ЗСШ №5 | 50 | 0.1 | 150.98 | 7.55 | - | 12.69 | - |
|  | 125 | 0.7 | 1761.42 | 88.07 | - | 115.92 | - |
|  | 27 | - | 16.512 | 0.826 | - | - | - |

В таблице  2.2 приведены данные о существующем и эффективном радиусе теплоснабжения.

| Таблица | 2.2 |
| --- | --- |
| Источник тепловой энергии | Расстояние от источника до наиболее удаленного потребителя, км | Эффективный радиус теплоснабжения, км |
| Заинская ГРЭС– I очередь | 1,926 | 11,39 |
| Заинская ГРЭС– II очередь | 2.700 | 14.28 |
| Котельная ЗСШ №1 | 0.286 | 0.05 |
| Котельная ЗСШ №5 | 0.151 | 0.13 |

## 2.2. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.

Система централизованного теплоснабжения (СЦТ) муниципального образования состоит из трех зон действия теплоисточников. Зоны действия СЦТ охватывают большую часть города Заинск.

Существующие зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии представлены на рисунках в 4 Части  Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

## 2.3. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

Зоны действия индивидуального теплоснабжения  в города Заинск  сформированы в микрорайонах с коттеджной и усадебной застройкой. Данные здания, как правило, не присоединены к системам централизованного теплоснабжения, и их теплоснабжение осуществляется либо от индивидуальных газовых котлов, либо используется печное отопление.

Перечень применения индивидуального отопления в городе Заинск представлен в таблице 2.3.

Таблица 2.3 Зоны действия индивидуального теплоснабжения № п/п Жилой дом/наименование объекта бюджетной сферы Адрес 1 Жилой дом Заводская, 10 2 Жилой дом Заводская, 11 3 Жилой дом Заводская, 12 4 Жилой дом Нефтебазовская, 2 5 Жилой дом Нефтебазовская, 4 6 Жилой дом Шоссейная, 11 7 Жилой дом Мичурина, 13 8 Жилой дом Медицинская, 36 9 Жилой дом Медицинская, 37 10 Жилой дом Перспективная, 1 11 Жилой дом Перспективная, 2 12 Жилой дом Профсоюзная, 5 13 Жилой дом Клубная, 9 14 Жилой дом Клубная, 11 15 Жилой дом Клубная, 13 16 Жилой дом Клубная, 15 17 Жилой дом Клубная, 18 18 Жилой дом Клубная, 20 19 Жилой дом Клубная, 22 20 Жилой дом Клубная, 24 21 Жилой дом Клубная, 26 22 Жилой дом Юности, 1 23 Жилой дом Юности, 3 24 Жилой дом Юности, 5 25 Жилой дом Юности, 7 26 Жилой дом Юности, 7а 27 Жилой дом Макарова, 7а

## 2.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения и зоне действия источников тепловой энергии определяют:

а) существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии;

б) существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии;

в) существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии;

г) значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто;

д) значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь;

е) значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций;

ж) значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности;

з) значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения, договорам на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочным договорам теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, и по долгосрочным договорам, в отношении которых установлен долгосрочный тариф;

и) значения тепловой мощности, необходимой для покрытия перспективной тепловой нагрузки;

Согласно Техническому заданию существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки составлялись по горячей воде. Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности отсутствуют.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии на каждом этапе представлены в таблице 2.4.1÷4

Таблица 2.4.1

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

| Наименование источника теплоснабжения | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | Нагрузка потребителей, Гкал/ч | Тепловые потери в тепловых сетях. Гкал/ч | Присоединённая тепловая нагрузка (с учётом тепловых потерь в тепловых сетях), Гкал/ч | Дефицит (-), резерв тепловой мощности источника тепловой энергии, Гкал/ч | Тепловая мощность источников тепловой энергии нетто |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 |
| Заинская ГРЭС – I очередь | 70 | 70 | 3.760 | 52.880 | 10.601 | 63.481 | 2.759 | 66.240 |
| Заинская ГРЭС – II очередь | 40 | 40 | 3.760 | 25.980 | 8.329 | 34.309 | 1.931 | 36.240 |
| Котельная ЗСШ №1 | 0.58 | 0.58 | 0.003 | 0.350 | 0.010 | 0.360 | 0.217 | 0.577 |
| Котельная ЗСШ №5 | 0.3 | 0.3 | 0.002 | 0.220 | 0.014 | 0.234 | 0.064 | 0.298 |
| 2014 |
| Заинская ГРЭС – I очередь | 70 | 70 | 3.760 | 52.880 | 10.601 | 63.481 | 2.759 | 66.240 |
| Заинская ГРЭС – II очередь | 40 | 40 | 3.760 | 26.302 | 8.329 | 34.631 | 1.609 | 36.240 |
| Котельная ЗСШ №1 | 0.58 | 0.58 | 0.003 | 0.350 | 0.010 | 0.360 | 0.217 | 0.577 |
| Котельная ЗСШ №5 | 0.3 | 0.3 | 0.002 | 0.220 | 0.014 | 0.234 | 0.064 | 0.298 |
| 2015 |
| Заинская ГРЭС – I очередь | 70 | 70 | 3.860 | 52.880 | 10.500 | 63.380 | 2.760 | 66.140 |
| Заинская ГРЭС – II очередь | 40 | 40 | 3.860 | 27.854 | 8.250 | 36.104 | 0.036 | 36.140 |
| Котельная ЗСШ №1 | 0.58 | 0.58 | 0.003 | 0.350 | 0.010 | 0.360 | 0.217 | 0.577 |
| Котельная ЗСШ №5 | 0.3 | 0.3 | 0.002 | 0.220 | 0.014 | 0.234 | 0.064 | 0.298 |
| 2016 |
| Заинская ГРЭС – I очередь | 70 | 70 | 3.860 | 52.880 | 10.400 | 63.280 | 2.860 | 66.140 |
| Заинская ГРЭС – II очередь | 40 | 40 | 3.860 | 27.854 | 8.172 | 36.026 | 0.114 | 36.140 |
| Котельная ЗСШ №1 | 0.58 | 0.58 | 0.003 | 0.350 | 0.010 | 0.360 | 0.217 | 0.577 |
| Котельная ЗСШ №5 | 0.3 | 0.3 | 0.002 | 0.220 | 0.014 | 0.234 | 0.064 | 0.298 |
| 2017 |
| Заинская ГРЭС – I очередь | 70 | 70 | 3.860 | 52.880 | 10.313 | 63.193 | 2.947 | 66.140 |
| Заинская ГРЭС – II очередь | 40 | 40 | 3.860 | 27.854 | 8.103 | 35.957 | 0.183 | 36.140 |
| Котельная ЗСШ №1 | 0.58 | 0.58 | 0.003 | 0.350 | 0.010 | 0.360 | 0.217 | 0.577 |
| Котельная ЗСШ №5 | 0.3 | 0.3 | 0.002 | 0.220 | 0.014 | 0.234 | 0.064 | 0.298 |
| 2018 |
| Заинская ГРЭС – I очередь | 70 | 70 | 3.750 | 52.880 | 10.213 | 63.093 | 3.157 | 66.250 |
| Заинская ГРЭС – II очередь | 50 | 50 | 3.750 | 28.838 | 8.024 | 36.862 | 9.388 | 46.250 |
| Котельная ЗСШ №1 | 0.58 | 0.58 | 0.003 | 0.350 | 0.010 | 0.360 | 0.217 | 0.577 |
| Котельная ЗСШ №5 | 0.3 | 0.3 | 0.002 | 0.220 | 0.014 | 0.234 | 0.064 | 0.298 |
| 2019-2023 |
| Заинская ГРЭС – I очередь | 70 | 70 | 3.750 | 52.880 | 9.446 | 62.326 | 3.924 | 66.250 |
| Заинская ГРЭС – II очередь | 50 | 50 | 3.750 | 29.122 | 7.422 | 36.544 | 9.706 | 46.250 |
| Котельная ЗСШ №1 | 0.58 | 0.58 | 0.003 | 0.350 | 0.010 | 0.360 | 0.217 | 0.577 |
| Котельная ЗСШ №5 | 0.3 | 0.3 | 0.002 | 0.220 | 0.014 | 0.234 | 0.064 | 0.298 |
| 2024-2028 |
| Заинская ГРЭС – I очередь | 70 | 70 | 3.750 | 52.880 | 9.194 | 62.074 | 4.176 | 66.250 |
| Заинская ГРЭС – II очередь | 50 | 50 | 3.750 | 30.390 | 7.224 | 37.614 | 8.636 | 46.250 |
| Котельная ЗСШ №1 | 0.58 | 0.58 | 0.003 | 0.350 | 0.010 | 0.360 | 0.217 | 0.577 |
| Котельная ЗСШ №5 | 0.3 | 0.3 | 0.002 | 0.220 | 0.014 | 0.234 | 0.064 | 0.298 |

Таблица 2.4.2

Баланс тепловой мощности

| Наименование источника теплоснабжения | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | Нагрузка потребителей, Гкал/ч | Тепловые потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь в тепловых сетях), Гкал/ч | Дефицит (-), резерв тепловой мощности источника тепловой энергии, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заинская ГРЭС – I очередь | 70 | 70 | 3.760 | 52.880 | 10.601 | 63.481 | 2.759 | 66.240 |
| Заинская ГРЭС – II очередь | 40 | 40 | 3.760 | 25.980 | 8.329 | 34.309 | 1.931 | 36.240 |
| Котельная ЗСШ №1 | 0.58 | 0.58 | 0.003 | 0.350 | 0.0104 | 0.360 | 0.217 | 0.577 |
| Котельная ЗСШ №5 | 0.3 | 0.3 | 0.002 | 0.220 | 0.0143 | 0.234 | 0.064 | 0.298 |

Таблица 2.4.3

Баланс тепловой энергии (тыс. Гкал)

| Годы | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2023 | 2024-2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск с источника (без хоз.нужд), в том числе | 243.256 | 268.143 | 268.841 | 268.841 | 268.841 | 268.841 | 268.841 | 268.841 |
| горячая вода | 240.209 | 264.728 | 265.794 | 265.794 | 265.794 | 265.794 | 265.794 | 265.794 |
| пар | 3.047 | 3.415 | 3.047 | 3.047 | 3.047 | 3.047 | 3.047 | 3.047 |
| Потери в горячей воде | 59.852 | 82.21 | 77.457 | 77.457 | 77.457 | 77.457 | 77.457 | 77.457 |
| Полезный отпуск потребителям, в том числе | 183.404 | 185.933 | 191.384 | 191.384 | 191.384 | 191.384 | 191.384 | 191.384 |
| горячая вода | 180.357 | 182.518 | 188.337 | 188.337 | 188.337 | 188.337 | 188.337 | 188.337 |
| пар | 3.047 | 3.415 | 3.047 | 3.047 | 3.047 | 3.047 | 3.047 | 3.047 |
| Полезный отпуск потребителям, в том числе | 183.404 | 185.933 | 191.384 | 191.384 | 191.384 | 191.384 | 191.384 | 191.384 |
| бюджетные | 32.282 | 31.583 | 32.042 | 32.042 | 32.042 | 32.042 | 32.042 | 32.042 |
| население | 133.718 | 134.687 | 139.973 | 139.973 | 139.973 | 139.973 | 139.973 | 139.973 |
| прочие | 17.404 | 19.663 | 19.369 | 19.369 | 19.369 | 19.369 | 19.369 | 19.369 |

Таблица 2.4.4

Баланс теплоносителей (м3)

| Годы | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2023 | 2024-2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск с источника (без хоз.нужд), в том числе | 417.31 | 482.942 | 475.831 | 475.831 | 475.831 | 475.831 | 475.831 | 475.831 |
| горячая вода | 412.689 | 477.784 | 471.209 | 471.209 | 471.209 | 471.209 | 471.209 | 471.209 |
| пар | 4.621 | 5.158 | 4.622 | 4.622 | 4.622 | 4.622 | 4.622 | 4.622 |
| Потери в горячей воде | 107.337 | 155.218 | 157.592 | 157.592 | 157.592 | 157.592 | 157.592 | 157.592 |
| Полезный отпуск потребителям, в том числе | 309.973 | 327.724 | 318.239 | 318.239 | 318.239 | 318.239 | 318.239 | 318.239 |
| горячая вода | 305.352 | 322.566 | 313.617 | 313.617 | 313.617 | 313.617 | 313.617 | 313.617 |
| пар | 4.621 | 5.158 | 4.622 | 4.622 | 4.622 | 4.622 | 4.622 | 4.622 |

Основные выводы:

Существующий радиус теплоснабжения Заинской ГРЭС соответствует эффективному радиусу теплоснабжения, существующий радиус теплоснабжения котельных ЗСШ №1 и ЗСШ №5 выходит за рамки эффективного радиуса теплоснабжения этих котельных.

Прогнозы перспективных тепловых балансов приняты в соответствии с данными Генерального плана развития г.Заинск на период до 2030 года.

В существующих системах теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей имеется достаточный резерв  тепловой мощности источников тепловой энергии, что, в  совокупности с расчетом радиусов эффективного теплоснабжения и анализом структуры тепловых сетей, позволяет судить о эксплуатационной надежности теплоснабжения г.Заинск.

В соответствии с расчетом гидравлических режимов существующей и перспективной нагрузок можно сделать вывод о возможности обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей на период до 2028 года.

Суммарный прирост тепловой нагрузки составит 4,41 Гкал/час, суммарный прирост расхода теплоносителя составит 73,5 т/час. Суммарный резерв тепловой мощности источников тепловой энергии к 2030 году составит 13,093 Гкал/час (10,83 % от общей установленной тепловой мощности источников города).

# Раздел 3. "Перспективные балансы теплоносителя"

## 3.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Данные о перспективных балансах производительности водоподготовительных установок приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок

| Источник | Расп.пр-сть. ВПУ, т/ч | Фактическая производительность ВПУ, т/ч |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019- 2023 | 2024- 2028 |
| Заинская ГРЭС-I очередь | 200 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Заинская ГРЭС-II очередь | 140 | 70 | 70,87 | 75,05 | 75,05 | 75,05 | 77,70 | 78,47 | 81,88 |
| Котельная ЗСШ №1 г. Заинск-2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Котельная ЗСШ №5 п. Мирный | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

Балансы теплоносителей приведены в таблице 3.2.

Таблица 3.2

Балансы теплоносителей, м3/ч

| Источник | Этапы |
| --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019- 2023 | 2024- 2028 |
| Заинская ГРЭС | 305.352 | 322.566 | 313.617 | 313.617 | 313.617 | 313.617 | 313.617 | 313.617 |
| Котельная ЗСШ №1 г. Заинск-2 | 18.900 | 18.900 | 18.900 | 18.900 | 18.900 | 18.900 | 18.900 | 18.900 |
| Котельная ЗСШ №5 п. Мирный | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 |

## 3.2. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Согласно СНиП 41-02-2003 для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения.

Перспективные балансы потерь теплоносителя в аварийных режимах работы системы теплоснабжения представлены в таблице 3.3.

Таблица 3.3

Перспективные балансы потерь теплоносителя в аварийных режимах, м3

| Источник | Объем трубопровода, м3 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2023 | 2024-2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заинская ГРЭС – I очередь | 2648,582 | 58.404 | 58.404 | 58.404 | 58.404 | 58.404 | 58.404 | 58.404 | 58.404 |
| Заинская ГРЭС – II очередь | 3068,957 | 77.156 | 78.112 | 82.721 | 82.721 | 82.721 | 85.644 | 86.487 | 90.253 |
| Котельная ЗСШ №1 | 4.44 | 0.089 | 0.089 | 0.089 | 0.089 | 0.089 | 0.089 | 0.089 | 0.089 |
| Котельная ЗСШ №5 | 7.35 | 0.147 | 0.147 | 0.147 | 0.147 | 0.147 | 0.147 | 0.147 | 0.147 |

Основные выводы:

-  располагаемая производительность водоподготовительных установок соответствует фактической производительности водоподготовительных установок.

- возможность обеспечения аварийной подпитки тепловой сети в одной зоне теплоснабжения от другой зоны теплоснабжения, функционирующей в нормальном режиме, отсутствует.

# Раздел 4. "Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии"

## 4.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии. Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии основывается на расчетах радиуса эффективного теплоснабжения

Принятие решения о необходимости строительства новых теплоисточников основывается на анализе радиусов теплоснабжения существующих теплоисточников, планов развития города Заинск в части введения новых потребителей тепловой энергии.

Проведенный анализ показал, что для покрытия перспективной нагрузки строительство новых источников теплоснабжения не требуется.

## 4.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, приведены в таблице 4.1.

Таблица 4.1

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии

| № | Населённый пункт | Наименование мероприятия | Цели реализации мероприятия | Стоимость реализации мероприятия, тыс. руб. | Срок реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Заинск | Техническое перевооружение системы теплоснабжения с обвязкой бойлеров бл.ст.№9 | Увеличение тепловой мощности станции, повышение надежности теплоснабжения города | 11910 | 2018 |

## Реализация данного проекта позволит обеспечить достаточный резерв  тепловой мощности источника тепловой энергии  и избежать дефицита тепловой энергии.

## 4.3. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

| № | Населённый пункт | Наименование мероприятия | Цели реализации мероприятия | Стоимость реализации мероприятия, тыс. руб. | Срок реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Заинск | Техническое перевооружение котельной собственных нужд с внедрением водогрейных котлов ПТВМ-50 | Замещение выработки тепловой энергии энергоблоками Заинской ГРЭС на выработку тепловой энергии вновь устанавливаемыми водогрейными котлами в существующей котельной собственных нужд | 212100 | 2019 |

Реализация данного проекта позволит:

- обеспечить надежную схему теплоснабжения города при отключении энергоблоков II  очереди Заинской ГРЭС;

- существенно снизить величину тепловых потерь и теплоносителя в связи с переводом схемы теплоснабжения старой части города на закрытую схему.

4.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Проведенный анализ показал, что меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии не предусматриваются из-за отсутствия избыточных источников тепловой энергии.

## 4.5. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа

Проведенный анализ показал, что в соответствии с Генеральным планом меры по переоборудованию Заинской ГРЭС не предусмотрены.

## 4.6. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода

Перевод в пиковый режим работы котельных не предусматривается.

## 4.7. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе

Проведенный анализ показал, что необходимость распределения тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии отсутствует, т.к. зоны с дефицитом располагаемой мощности источников тепловой энергии, находящиеся в пределах эффективного радиуса источников тепловой энергии, отсутствуют.

## 4.8. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения

Оптимальные температурные графики для каждого источника тепловой энергии, по филиалу ОАО «Генерирующая компания» - Заинская ГРЭС по очередям (1,2 очереди) предоставлены на рисунках 4.1 – 4.2. Необходимость изменения температурного графика отпуска

Рис. 4.1. Оптимальный температурный график работы тепловых сетей «Заинская ГРЭС I очередь – старая часть города»

Рис. 4.2. Оптимальный температурный график работы тепловых сетей «Заинская ГРЭС II очередь – новый город»

## 4.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей

Существующие резервы установленной мощности достаточны для покрытия перспективной тепловой нагрузки.

## 4.10. Предложения по выводу из эксплуатации действующих теплофикационных установок

По данным теплоснабжающих организаций вывод из эксплуатации действующих теплофикационных установок не планируется.

## 4.11. Предложения по реконструкции схемы газоснабжения

По данным теплоснабжающих организаций реконструкция схемы газоснабжения не планируется.

## 4.12. Предложения по вводу нового оборудования на источниках тепловой энергии

Ввод нового оборудования на источниках тепловой энергии не планируется.

# Раздел 5. "Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них"

## 5.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов).

Анализ ситуации в городе Заинск показал, что предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии не является актуальным для муниципального образования вопросом, т.к. зоны с дефицитом располагаемой мощности источников тепловой энергии, находящиеся в пределах эффективного радиуса источников тепловой энергии с резервами располагаемой мощности, отсутствуют.

## 5.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей с целью обеспечения изменения тепловой нагрузки в существующих зонах действия источника теплоснабжения.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей с целью обеспечения изменения тепловой нагрузки в существующих зонах действия источника теплоснабжения представлены в таблице 5.1.

Таблица 5.1

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей с целью обеспечения изменения тепловой нагрузки в существующих зонах действия источника теплоснабжения

| № | Населённый пункт | Наименование мероприятия | Цели реализации мероприятия | Стоимость реализации мероприятия, тыс. руб. | Срок реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Заинск, пр. Нефтяников, пр. Победы | Строительство перемычки Ø426 мм от ул. Октябрьская до ЦТП-2 пр. Победы 9а | Обеспечение надежности, объединение тепловых сетей ГРЭС-I очереди и ГРЭС-II очереди | 14036 | 2020 |

## 5.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Анализ ситуации в городе Заинск показал, что строительство и реконструкция тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии не предусматривается.

## 5.4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения представлены в таблице 5.2.

Таблица 5.2

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения

| № | Населённый пункт | Наименование мероприятия | Цели реализации мероприятия | Стоимость реализации мероприятия, тыс. руб. | Срок реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Заинск | Модернизация системы горячего водоснабжения, перевод жилых домов и объектов соцкультбыта на ИТП | Перевод на закрытую схему теплоснабжения | 126772 | 2015-2019 |

## 5.5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии, утверждаемыми уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения представлены в таблице 5.3.

Таблица 5.3

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения

| № | Населённый пункт | Наименование мероприятия | Цели реализации мероприятия | Стоимость реализации мероприятия, тыс.руб. | Срок реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Заинск | Внедрение диспетчеризации учета тепловой энергии на объектах теплопотребления | Диспетчеризация | 11033 | 2020-2021 |

## 5.6. Предложения по строительству и реконструкции насосных станций для обеспечения устойчивой циркуляции теплоносителя по тепловым сетям.

Строительство насосных станций не планируется.

## 5.7. Предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки.

Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки не предусматривается.

## 5.8. Предложения по реконструкции магистральных и распределительных тепловых сетей (участков тепловых сетей) с отработавшим установленным ресурсом.

Таблица 5.4

| № | Населённый пункт | Наименование мероприятия | Цели реализации мероприятия | Стоимость реализа ции мероприя тия, тыс. руб. | Срок реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Заинск, пр. Нефтяников | Модернизация передаточного устройства ТК-2 участок теплосети по пр. Нефтяников Ø 426 мм от ПНС до ул. Строителей (1-4 пусковые комплексы) | Реконструкция участков тепловых сетей с отработавшим установленным ресурсом | 29529 | 2015-2019 |
| 2 | г. Заинск, ул. Рафикова | Модернизация передаточного устройства ТК-2 участок теплосети по ул. Рафикова Ø 325 мм от ул. Комсомольская до ул. Никифорова | Реконструкция участков тепловых сетей с отработавшим установленным ресурсом | 7906 | 2020 |
| 3 | г. Заинск, пр. Победы | Модернизация теплосети Ø 530 мм от ЦТП-1 до Пр. Победы д. 1-23 | Реконструкция участков тепловых сетей с отработавшим установленным ресурсом | 7590 | 2021 |
| 4 | г. Заинск, пр. Победы | Модернизация теплосети Ø 530 мм от пр. Победы д. 1-23 до Пр. Победы д. 26 | Реконструкция участков тепловых сетей с отработавшим установленным ресурсом | 8270 | 2022 |
| 5 | г. Заинск, ул. Объездная | Модернизация теплосети ГРЭС -2 очереди Ø 530 мм от мазутного хозяйства ЗГРЭС до ул. Нариманова (автодорога Альметьевск - Наб. Челны) (1 -2 пусковой комплекс) | Реконструкция участков тепловых сетей с отработавшим установленным ресурсом | 23460 | 2023-2024 |
| 6 | г. Заинск, территория ГРЭС | Замена магистрального трубопровода теплосети Ø 630 мм от стены главного корпуса до западного ограждения ЗГРЭС Рег. № 15-2(Н) (1-2 пусковой комплекс) | Реконструкция участков тепловых сетей с отработавшим установленным ресурсом | 24000 | 2025-2026 |
| 7 | г. Заинск, старая часть города | Модернизация теплосети ГРЭС -1 очереди Ø 630 мм от ограждения ЗГРЭС до ПНС ул. Рафикова, 1 (1 пусковой комплекс) | Реконструкция участков тепловых сетей с отработавшим установленным ресурсом | 54208 | 2026-2028 |

## 5.9. Предложения по выводу из эксплуатации неэффективных и отработавших установленный ресурс тепловых сетей и переводу малоэтажного жилого фонда, подключенного к системам централизованного теплоснабжения, на индивидуальное газовое отопление с разработкой рекомендаций по модернизации систем водоснабжения.

Вывод из эксплуатации неэффективных и отработавших установленный ресурс тепловых сетей и перевод малоэтажного жилого фонда, подключенного к системам централизованного теплоснабжения, на индивидуальное газовое отопление с разработкой рекомендаций по модернизации систем водоснабжения не планируется.

## 5.10. Предложения по реконструкции сетей водоснабжения, проложенных совместно с тепловыми сетями, с целью сохранения надежности водоснабжения в случае вывода из эксплуатации участков тепловых сетей.

Вывод из эксплуатации участков тепловых сетей не планируется.

## 5.11. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых камер и павильонов на магистральных тепловых сетях с преобразованием их в КРП с установкой автоматики поддержания постоянства давления на ответвлениях.

Новое строительство и реконструкция тепловых камер и павильонов на магистральных тепловых сетях с преобразованием их в КРП с установкой автоматики поддержания постоянства давления на ответвлениях не планируется.

## 5.12. Требования и схемные решения по размещению устройств для защиты от превышения давления в тепловых сетях.

Сведения об устройствах для защиты от превышения давления в тепловых сетях представлены в п. 3.19 Часть 3 «Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты» Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения города Заинск до 2028 года.

## 5.13. Требования к техническим условиям на присоединение новых и реконструируемых абонентов тепловых сетей.

Технические условия на присоединение новых и реконструируемых абонентов тепловых сетей должны содержать следующие сведения:

- срок действия;

- наименование организации, эксплуатирующей тепловые сети;

- наименование заказчика;

- указание существующего (проектируемого) теплопровода, к которому возможно присоединение, и точки присоединения;

- располагаемый напор, давление в паропроводе, в точке присоединения, м;

- полный напор в обратном трубопроводе, м;

- отметка линии статического напора, м;

- расчетные температуры наружного воздуха для проектирования:

  - отопления, °С;

  - вентиляции, °С;

- расчетный температурный график тепловой сети:

  - на отопление, °С;

  - на вентиляцию, °С;

  - на горячее водоснабжение, °С;

- точка излома температурного графика;

- разрешенный максимум теплопотребления, Гкал/ч;

- запорно-регулировочная арматура, которой должны быть оборудованы стояки и теплопотребляющие приборы;

- схема присоединения системы горячего водоснабжения к тепловой сети;

- авторегуляторы, приборы учета и контроля, которыми должны быть оборудованы отопительные узлы и узлы присоединения систем горячего водоснабжения;

- указание возможных причин повышения давления и температуры сетевой воды в нестационарных режимах для осуществления заказчиком технических мер и средств предупреждения повреждении тепловой сети и теплопотребляющих установок;

Выбор схемы присоединения систем отопления и вентиляции и их гидравлическое сопротивление должны быть увязаны с заданными статическим и рабочим напорами в тепловой сети (пп. 5-7).

Проект присоединения должен быть разработан в соответствии с действующими строительными нормами и правилами (СНиП) и согласован с организацией, эксплуатирующей тепловые сети, и органом Госэнергонадзора.

# Раздел 6. "Перспективные топливные балансы"

## 6.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах г. Заинск.

Анализ перспективных топливных балансов для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах г. Заинск, представлен в таблице 6.1.

Таблица 6.1

Перспективный топливный баланс

| Наименование источника тепловой энергии (номер, адрес) | Тип топлива | Вид топлива | Существующее потребление | Этапы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2023 | 2024-2028 |
| Заинская ГРЭС | основное | природный газ, тут | 43854 | 47606 | 47553 | 47553 | 47553 | 47553 | 47553 | 47553 |
|  | резервное | мазут, тут | 6 | 823 | 872 | 872 | 872 | 872 | 872 | 872 |
|  | аварийное | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная ЗСШ №1 г. Заинск-2 | основное | природный газ, тыс. м3 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 |
|  | резервное | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | аварийное | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная ЗСШ №5 п. Мирный | основное | природный газ, тыс. м3 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
|  | резервное | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | аварийное | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

# Раздел 7. "Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение"

## 7.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе по каждому предложению в соответствии с Разделом 4 "Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии".

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой представлены в таблице 7.1.

## 7.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе по каждому предложению в соответствии с Разделом 5 "Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них"

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей на каждом этапе представлены в таблице 7.1.

## 7.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения.

Анализ возможных вариантов ситуации в городе Заинск показал, что изменение температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения в муниципальном образовании не планируется.

## 7.4. Предложения по инвестированию средств в существующие объекты или инвестиции, предполагаемые для осуществления определенными организациями на реализацию инвестиционных проектов.

Данные предложения не утверждены, так как согласие лиц, владеющих на праве собственности или ином законном праве данными объектами, или соответствующих организаций, отсутствует.

Таблица 7.1

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство,  реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей

| Наименование мероприятия | Всего капитальных вложений, млн. руб. | Капитальные вложения по этапам (млн. руб.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2023 | 2024-2028 |
| Техническое перевооружение системы теплоснабжения с обвязкой бойлеров бл.ст.№9 | 11,910 |  |  |  | 11,910 |  |  |  |
| Техническое перевооружение котельной собственных нужд с внедрением водогрейных котлов ПТВМ-50 | 204 |  |  |  | 8,1 | 195,9 |  |  |
| Модернизация системы горячего водоснабжения, перевод жилых домов на ИТП | 126,772 | 3,460 | 30,828 | 30,828 | 30,828 | 30,828 | - | - |
| Строительство перемычки от ул. Октябрьская до ЦТП-2 пр. Победы 9а | 14,036 | - | - | - | - | - | 14,036 | - |
| Модернизация передаточного устройства ТК-2 участок теплосети по пр. Нефтяников диаметром 426 мм от ПНС до ул. Строителей (1-4 пусковой комплекс) | 29,529 | 5,423 | 5,464 | 5,690 | 6,198 | 6,754 | - | - |
| Модернизация передаточного устройства ТК-2 участок теплосети по ул. Рафикова диаметром 325 мм от ул. Комсомольская до ул. Никифорова | 7,906 | - | - | - | - | - | 7,906 | - |
| Внедрение диспетчеризации учета тепловой энергии на объектах теплопотребления | 11,033 | - | - | - | - | - | 11,033 | - |
| Модернизация теплосети от ЦТП-1 до Пр. Победы д. 1-23 | 7,590 | - | - | - | - | - | 7,590 | - |
| Модернизация теплосети от пр. Победы д. 1-23 до Пр. Победы д. 26 | 8,270 | - | - | - | - | - | 8,270 | - |
| Модернизация теплосети ГРЭС -2 очереди от мазутного хозяйства ЗГРЭС до ул. Нариманова (автодорога Альметьевск - Наб. Челны) (1-2 пусковой комплекс) | 23,460 | - | - | - | - | - | 11,730 | 11,730 |
| Модернизация магистрального трубопровода теплосети от стены главного корпуса до западного ограждения ЗГРЭС Рег. № 15-2(Н) (1-2 пусковой комплекс) | 24,000 | - | - | - | - | - | - | 24,000 |
| Модернизация теплосети ГРЭС -1 очереди от ограждения ЗГРЭС до ПНС ул. Рафикова, 1 (1-3 пусковой комплекс) | 54,208 | - | - | - | - | - | - | 54,208 |

# Раздел 8. "Решение об определении единой теплоснабжающей организации"

Решение о присвоении организации статуса ЕТО (Единая теплоснабжающая организация) определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

После внесения проекта схемы теплоснабжения на рассмотрение теплоснабжающие и/или теплосетевые организации должны обратиться с заявкой на признание в качестве единой теплоснабжающей организации (ЕТО) в одной или нескольких из определенных зон деятельности.

Определение статуса ЕТО для проектируемых зон действия планируемых к строительству источников тепловой энергии должно быть выполнено в ходе актуализации схемы теплоснабжения, после определения источников инвестиций.

Обязанности ЕТО определены постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации» (п. 12 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных указанным постановлением). В соответствии с приведенным документом ЕТО обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения, при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии, с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Границы зоны деятельности ЕТО в соответствии с п.19 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации могут быть изменены в следующих случаях:

- подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

- технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

В настоящее время Филиал ОАО "Генерирующая компания" Заинская ГРЭС  отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации. Таким образом, в соответствии с Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г.  №  808, предлагается определить единой теплоснабжающей организацией для города Заинск  предприятие Филиал ОАО "Генерирующая компания" Заинская ГРЭС,  действующая в соответствии с Основными направлениями реформирования электроэнергетики Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской федерации от 11.07.01 г. №526 "О реформировании электроэнергетики Российской Федерации".

# Раздел 9. "Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии"

Для принятия решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии необходимо проанализировать текущее распределение тепловой энергии по действующим теплоисточникам города Заинск. Сводная таблица распределения тепловой нагрузки по теплоисточникам приведена в таблице 9.1.

Таблица 9.1

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей (с учетом собственных и хозяйственных нужд и тепловых потерь в тепловых сетях), Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заинская ГРЭС – I очередь | 65.824 |
| 2 | Заинская ГРЭС – II очередь | 41.364 |
| 3 | Котельная ЗСШ №1 | 0.363 |
| 4 | Котельная ЗСШ №5 | 0.236 |

Анализ ситуации в области теплоснабжения, сложившейся в муниципальном образовании, позволяет сделать вывод, что в зоне действия каждого теплоисточника  имеются значительные резервы тепловой мощности, в объемах достаточных для обеспечения тепловой энергией  как существующих, так и перспективных потребителей без перераспределения тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

# Раздел 10. "Решения по бесхозяйным тепловым сетям"

Согласно статьи 15 пункта 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

Проведенный анализ позволил сделать вывод, что решение по бесхозяйным тепловым сетям города Заинск не является актуальным вопросом, т.к. бесхозяйные сети по данным администрации отсутствуют.

# Text boxes

Температура наружного воздуха, 0С

Температура наружного воздуха, 0С