Государственное унитарное предприятие Республики Татарстан

Головная территориальная проектно-изыскательская,

научно-производственная фирма

ТАТИНВЕСТГРАЖДАНПРОЕКТ

Заказ № 8907                                                                              Инв. № 5827-2

Заказчик: ГКУ "Главное инвестиционно-строительное управление РТ"

ПРОЕКТ  ПЛАНИРОВКИ

МИКРОРАЙОНА № 9  (ВОЗДВИЖЕНКА)

ЗАИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

Том 2

Материалы по обоснованию проекта планировки

Пояснительная записка

Первый заместитель

генерального директора 	         	А. А. Морозов

Советник генерального директора

по архитектуре, и.о. главного архитектора 	             И.Ш. Асадуллин

Начальник АПМ-5	              И. Ю. Романова

Главный инженер проекта					                 Г. Ф. Зарипова

Казань 2015

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5

1.	СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ	7

2.	АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ	8

3.	ПЛАНИРУЕМОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	9

3.1.	Территории и объекты жилого назначения	9

3.2.	Территории и объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения	11

3.3.	Территории и объекты инженерной и транспортной инфраструктуры	12

4.	ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМОВ НОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ	13

5.	ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА И ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ	17

6.	ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	20

# ВВЕДЕНИЕ

Проект планировки микрорайона № 9 (Воздвиженка) Заинского муниципального района Республики Татарстан разработан ГУП «Татинвестгражданпроект» по заказу ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ» на основании задания на проектирование.

Проект разработан на топографическом съемке с межеванием на участки М 1:1000, предоставленной Исполнительным комитетом Заинского муниципального района Республики Татарстан.

Целью проекта планировки является выделение элементов планировочной структуры, установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.

Проект планировки, в соответствии со статьей 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разработан в составе основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию.

- Основная часть проекта планировки территории включает в себя:

1) Положения о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения, а также о характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории;

2) Чертежи проекта планировки:

- План красных линий. Схема функционального зонирования (основной чертеж);

- Разбивочный чертеж красных линий.

- Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя материалы в графической форме и пояснительную записку.

1) Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, касающихся: определения параметров планируемого строительства систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории; защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности; иных вопросов планировки территории.

2) Материалы по обоснованию проекта планировки территории в графической форме содержат:

- Схему размещения проектируемого микрорайона  в структуре г. Заинск;

- Схему современного использования территории;

- Схему организации транспорта и улично-дорожной сети;

- Схемы границ зон с особыми условиями использования территорий (сущ. и проектное предложение);

- Схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории;

- Схемы раздела «Инженерная инфраструктура»;

- Схему раздела «ИТМ ГО ЧС»

- иные материалы в графической форме для обоснования положений о планировке территории.

# СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Проектируемый участок расположен в юго-западной части г. Заинск. Площадь территории проекта планировки составляет 155,4 га. В настоящее время на проектируемом участке находятся 225 индивидуальных домов.

С северо-запада проектируемый участок ограничен существующей автомобильной дорогой.

Таблица 1.1

Баланс современного использования территории

| Наименование территории | га | % |
| --- | --- | --- |
| Территория в проектных границах, в том числе: | 155,371 | 100,0 |
| Жилые территории (усадебная застройка) | 26,118 | 16,81 |
| Территории общего пользования (дороги) | 2,398 | 1,54 |
| Инженерные территории | 2,958 | 1,90 |
| в т.ч.: территории прохождения инженерных сетей | 2,891 | 1,86 |
| - территории объектов инженерной инфраструктуры | 0,067 | 0,04 |
| Сельскохозяйственные территории (пашня) | 123,789 | 79,67 |
| Природные территории (лесополоса) | 0,108 | 0,07 |

# АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Площадь территории проекта планировки территории микрорайона №9 (Воздвиженка) составляет – 155,4 га. Территория проекта планировки находится в существующих границах города Заинск.

Проектируемая территория расположена в юго-западной части г. Заинск. C восточного, южного, западного направлений территория граничит с землями сельскохозяйственного использования, в северном направлении - с существующей усадебной застройкой, в северо-восточном направлении с хоатично застроенными садовыми участками.

Территория проектируемого микрорайона частично застроена домами усадебного типа в кварталах №№ 13-20, остальная территория свободна от застройки. Территорию проектируемого микрорайона пересекают инженерные коммуникации: водоводы, линии электропередач образуя коридоры санитарных разрывов.

Планировочная структура микрорайона сформирована с учетом ограничений существующих на территории, а так же существующей структуры.

На территории проекта планировки предложено строительство жилой застройки усадебного типа для многодетных семей, многоквартирной застройки до 5-ти этажей, объектов  общественного назначения,  образования и дошкольного воспитания, скверов, многоуровневых гаражей  для хранения личного автотранспорта.

Вдоль улицы многоквартирной застройки часть первых этажей предлагается для общественных  функций, в которых разместятся магазины, кафе, сбербанки, отделения связи, помещения для организации досуга.

В общественной зоне проектируемого микрорайона (кв.6) предлагается строительство поликлиники, аптеки, раздаточного пункта детской молочной кухни, магазина, кафе, предприятия бытового обслуживания, фитнес-клуба.

В кварталах многоквартирной застройки предложено строительство четырех детских садов, двух школ; в западной части – детского сада.

Озелененные территории общего пользования представлены скверами вдоль кварталов 18, 19 и продолжения ул. Ленина.

Основная ширина улиц жилого микрорайона в поперечнике составляет  20,0 – 25,0 метров на территориях усадебной застройки, 50,0 метров между усадебной и многоквартирной застройкой; 151,0, 173,0 метра поперечные профили улиц с коридором существующих инженерных коммуникаций.

Вдоль дорог предусмотрено озеленение, пешеходные тротуары.

# ПЛАНИРУЕМОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

## Территории и объекты жилого назначения

На территории проекта планировки предполагается размещение 52 пятиэтажных многоквартирных домов, а также жилья усадебного типа. Часть территории уже застроена индивидуальными домами. Число жителей этих 225 домов рассчитано исходя из коэффициента семейности, равного 3,5, и составляет 788 человек.

Общая площадь 1 индивидуального дома принимается равной 120 м2, отсюда общая площадь индивидуального жилья к 2020 году составит ориентировочно 44,40 тыс. м2, в том числе существующих домов – 27,00 тыс. м2, проектируемых – 17,40 тыс. м2.

Проектируемые кварталы индивидуальной застройки – 145 земельных участков – предназначены для предоставления многодетным семьям (имеющим не менее 3 детей). Для расчёта числа жителей этих кварталов на первую очередь (2020 г.) принято значение коэффициента семейности, равное 5,5, на расчётный срок (2035 г.) – 6,0. Таким образом, расчётное население кварталов усадебной застройки на первую очередь составляет 1 585 человек, на расчётный срок –1 658 человек.

Общая площадь квартир в проектируемых многоквартирных домах составит 223,24 тыс. м2. Принятая жилищная обеспеченность для многоквартирных домов, как рекомендуется Республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Татарстан для социального жилья, составляет 20 м2 / чел. Соответственно расчетная численность их населения составит 11 162 человека. Многоквартирные дома планируется построить к 2035 году.

Итого расчётное число жителей территории проекта планировки – 12 820 человек; средняя плотность населения брутто составит 87,9 чел./ га, плотность нетто – 166,5 чел./ га.

Средняя плотность брутто жилой застройки составит 1 835,2 м2 / га; средняя плотность нетто – 3 476,7 м2 / га (в т.ч. в кварталах многоквартирной застройки – 6 602,4 м2 / га).

Таблица 3.1.1

Показатели проектируемой жилой застройки в проекте планировки микрорайона № 9 (Воздвиженка)

| № квар- тала | Вид застройки | Этаж-ность | Существующее положение | Первая очередь (2020 г.) | Расчетный срок (2035 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Терри-тория, га | Кол-во домов | Общая площадь, м2 | Насе-ление, чел. | Кол-во домов | Общая площадь, м2 | Насе-ление, чел. | Терри-тория, га | Количество | Общая площадь, м2 | Насе-ление, чел. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | домов | сек-ций | квар-тир | квартир | нежилых помещ-й |  |
| 1 | усадебная | 1-2 |  |  |  |  | 11 | 1 320,0 | 61 | 1,460 | 11 |  |  | 1 320,0 |  | 61 |
| 2 | усадебная | 1-2 |  |  |  |  | 25 | 3000,0 | 138 | 3,072 | 25 |  |  | 3000,0 |  | 138 |
| 3 | усадебная | 1-2 |  |  |  |  | 15 | 1800,0 | 83 | 1,727 | 15 |  |  | 1800,0 |  | 83 |
| 4 | усадебная | 1-2 |  |  |  |  | 22 | 2640,0 | 121 | 2,534 | 22 |  |  | 2640,0 |  | 121 |
| 5 | усадебная | 1-2 |  |  |  |  | 18 | 2160,0 | 99 | 2,069 | 18 |  |  | 2160,0 |  | 99 |
| 7 | секционная | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 6,389 | 9 | 34 | 994 | 47 471,7 |  | 2 374 |
| 8 | секционная | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 5,928 | 7 | 27 | 792 | 37 882,1 |  | 1 894 |
| 9 | секционная | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 1,634 | 3 | 7 | 214 | 10 423,7 |  | 521 |
| 10 | секционная | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 6,037 | 9 | 29 | 816 | 38 551,5 | 1 180,0 | 1 928 |
| 11 | секционная | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 6,271 | 8 | 30 | 856 | 40 696,0 | 1 180,0 | 2 035 |
| 12 | секционная | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 7,455 | 11 | 35 | 1008 | 48 212,2 | 1 930,0 | 2 411 |
| 13 | усадебная | 1-2 | 0,200 | 1 | 120,0 | 4 | 5 | 600,0 |  | 0,625 | 5 |  |  | 600,0 |  | 26 |
| 14 | усадебная | 1-2 | 1,373 | 12 | 1 440,0 | 42 | 22 | 2 640,0 |  | 2,528 | 22 |  |  | 2 640,0 |  | 97 |
| 15 | усадебная | 1-2 | 3,450 | 30 | 3 600,0 | 105 | 30 | 3 600,0 |  | 3,450 | 30 |  |  | 3 600,0 |  | 105 |
| 16 | усадебная | 1-2 | 3,450 | 30 | 3 600,0 | 105 | 30 | 3 600,0 |  | 3,450 | 30 |  |  | 3 600,0 |  | 105 |
| 17 | усадебная | 1-2 | 1,729 | 15 | 1 800,0 | 53 | 30 | 3 600,0 |  | 3,457 | 30 |  |  | 3 600,0 |  | 135 |
| 18 | усадебная | 1-2 | 2,700 | 23 | 2 760,0 | 81 | 23 | 2 760,0 |  | 2,700 | 23 |  |  | 2 760,0 |  | 81 |
| 19 | усадебная | 1-2 | 1,382 | 12 | 1 440,0 | 42 | 24 | 2 880,0 |  | 2,765 | 24 |  |  | 2 880,0 |  | 108 |
| 20 | усадебная | 1-2 | 5,370 | 45 | 5 400,0 | 158 | 45 | 5 400,0 | 158 | 5,370 | 45 |  |  | 5 400,0 |  | 158 |
| 21 | усадебная | 1-2 | 1,531 | 14 | 1 680,0 | 49 | 14 | 1 680,0 | 49 | 1,531 | 14 |  |  | 1 680,0 |  | 49 |
| 22 | усадебная | 1-2 | 3,435 | 30 | 3 600,0 | 105 | 30 | 3 600,0 | 105 | 3,435 | 30 |  |  | 3 600,0 |  | 105 |
| 23 | усадебная | 1-2 | 1,498 | 13 | 1 560,0 | 46 | 26 | 3 120,0 | 117 | 2,996 | 26 |  |  | 3 120,0 |  | 124 |
| Итого | 26,118 | 225 | 27 000,0 | 788 | 370 | 44 400,0 | 1 585 | 76,980 | 422 |  | 5 050 | 267 637,3 |  | 12 820 |
| В т.ч.: усадебная | 1-2 | 26,118 | 225 | 27 000,0 | 788 | 370 | 44 400,0 | 1 585 | 43,168 | 370 |  | 370 | 44 400,0 | - | 1 658 |
| - секционная | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 33,811 | 52 | 162 | 4 680 | 223 237,3 | 4 290,0 | 11 162 |

## Территории и объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения

Проектом планировки предусматривается строительство объектов повседневного обслуживания для населения проектируемой территории.

В таблице 3.2.1 представлена подробная характеристика  проектируемой общественной застройки на территории проекта планировки. Часть объектов планируется разместить в первых этажах многоквартирных домов.

Таблица 3.2.1

Проектируемые объекты социального и культурно-бытового

обслуживания в границах проекта планировки

| № квар-тала | Наименование | Этаж- ность | Общая площадь, м2 | Терри-тория, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Детский сад-ясли (220 мест) | 2 | 4 268,9 | 0,83 |
| 6 | Общественный центр: | 2-3 | 7 557,0 | 1,42 |
|  | Поликлиника (285 посещений в смену) |  | 2 850,0 |  |
|  | Раздаточный пункт детской молочной кухни |  | 60,0 |  |
|  | Аптека |  | 641,0 |  |
|  | Фитнес-центр |  | 1 026,0 |  |
|  | Помещения для организации досуга |  | 770,0 |  |
|  | Магазин (150 м2 торговой площади) |  | 450,0 |  |
|  | Кафе, ресторан (60 посадочных мест) |  | 480,0 |  |
|  | Предприятия бытового обслуживания (30 рабочих мест) |  | 1 280,0 |  |
| 7 | Детский сад-ясли (140 мест) | 2 | 1 725,2 | 0,81 |
| 8 | Детский сад-ясли (220 мест) | 2 | 4 268,9 | 0,81 |
| 10 | Общеобразовательная школа (1650 учащихся) | 3 | 28 050,0 | 2,83 |
|  | Отделение связи V- IV группы | 1 | 370,0 | встро- енные |
|  | Отделение сбербанка (2 операционных места) | 1 | 220,0 |  |
| 11 | Детский сад-ясли (220 мест) | 2 | 4 268,9 | 0,89 |
|  | Магазины (370 м2 торговой площади) | 1 | 840,0 | встро- енные |
|  | Кафе (50 посадочных мест) | 1 | 340,0 |  |
| 12 | Детский сад-ясли (220 мест) | 2 | 4 268,9 | 1,79 |
|  | Начальная школа (200 учащихся) | 2-3 | 3 400,0 |  |
|  | Магазины (855 м2 торговой площади) | 1 | 1 930,0 | встр. |

Согласно СП 42.13330.2011, площадь участка детского дошкольного учреждения вместимостью свыше 100 мест должна составлять не менее 35 м2 на 1 место, площадь участка общеобразовательной школы вместимостью до 400 мест – не менее 50 м2, свыше 1500 мест – не менее 17 м2 на 1 место. По проекту площадь участков, предназначенных для строительства детских садов и школ, несколько превышает нормативную. Участки, на которых планируется разместить предприятия торговли и обслуживания, соответствуют нормативам СП 42.13330.2011.

## Территории и объекты инженерной и транспортной инфраструктуры

На территории проекта планировки имеется один объект инженерной инфраструктуры (трансформаторная подстанция). Кроме того, по территории проходят многочисленные линии инженерных коммуникаций.

Проектом предлагается определение границ коридоров инженерных сетей.

Таблица 3.3.1

| № квартала | Наименование | Территория, га |
| --- | --- | --- |
| 10 | Трансформаторная подстанция | 0,067 |
| б/н | Коридоры инженерных сетей | 21,550 |

Кроме того, к юго-западу от проектируемой территории расположен водозабор, водоохранная зона которого частично находится в границах проекта планировки (3,935 га).

На территории проекта планировки предусмотрены три земельных участка суммарной площадью 5,755 га под строительство многоуровневых гаражей для хранения индивидуального автотранспорта.

# ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМОВ НОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Необходимая мощность объектов обслуживания рассчитана в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и СП 42.13330.2011, Распоряжением Правительства РФ № 923-р от 13.07.2007 г. «О социальных нормативах и нормах», Распоряжением Правительства РФ от 19.10.1999 г. № 1683-р «О методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры» (с изменениями от 23.11.2009 г. № 1767-р), Республиканскими нормативами градостроительного проектирования РТ (утв. Постановлением Кабинета Министров № 1071 от 27.12.2013 г.) и другими отраслевыми нормами.

Необходимая мощность объектов социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания рассчитана исходя из предполагаемой численности населения микрорайона № 9 – 12 820 человек.

Проектом планировки предусматривается строительство объектов повседневного обслуживания для населения проектируемой территории. Прочие необходимые объекты социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания (библиотека, недостающие мощности предприятий бытового обслуживания, отделений сбербанка, плоскостных спортивных сооружений и пр.) согласно Генеральному плану г. Заинска размещены в других кварталах города.

Объекты образования и воспитания

Прогноз возрастной структуры населения для проекта планировки производился на основании статистических данных о возрастной структуре населения Заинска на начало 2014 г. Процент детей в возрасте 1-6 лет в населении города составляет 7,91 %, а детей и подростков 7-17 лет – 11,65 %, в том числе детей 7-10 лет (учащихся начальных классов) – 4,21 %.

Проектируемые кварталы индивидуальной застройки предназначены для предоставления земельных участков многодетным семьям (имеющим не менее 3 детей). Прогноз возрастной структуры населения этих 145 домов основан на предположении, что  соотношение возрастов внутри возрастной группы до 18 лет такое же, как по Заинску в целом, коэффициент семейности на первую очередь (2020 г.) равен 5,5, а на расчётный срок (2035 г.) – 6,0.

Согласно нормативам охвата образовательными учреждениями РНГП РТ (85 % дошкольников, 100 % школьников 7-17 лет) на начало 2035 г. необходимое количество мест в детских дошкольных учреждениях составит 1 014, в школах – 1 817 мест, в том числе в начальных школах – 769 мест.

Проектом предлагается построить пять детских садов-яслей суммарной вместимостью 1 020 мест (четыре по 220 и один на 140 мест), общеобразовательную школу на 1 650 мест и начальную школу на 200 мест.

Внешкольные учреждения.

Согласно постановлению Кабинета Министров РТ от 26.01.2009 № 42 «Об установлении уровня социальных гарантий обеспеченности общественной инфраструктурой, социальными услугами до 2014 года» суммарная вместимость учреждений дополнительного образования детей для муниципальных районов и городских округов должна составлять 120 % от числа занимающихся в общеобразовательных школах, т.е. в данном случае – 2 180 мест. На территории проекта планировки предлагается размещение внешкольных учреждений на базе общеобразовательной и начальной школ, а также в помещениях для организации досуга в составе проектируемого общественного центра (квартал № 6).

Амбулаторно-поликлинические учреждения

Необходимая мощность поликлиник составляет 22 пос./см. на 1000 человек (РНГП – нормы минимальной обеспеченности социально значимыми объектами повседневного обслуживания на территории городских населённых пунктов); для расчетного населения микрорайона потребуется 282 посещения в смену. Проектом предлагается разместить поликлинику на 285 пос./см., а также аптеку и раздаточный пункт детской молочной кухни в проектируемом общественном центре.

Спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения

Для обеспечения расчетного населения микрорайона спортивными объектами необходимы помещения для физкультурно-оздоровительных занятий общей площадью 1 026 м2, а также плоскостные сооружения площадью 24,99 тыс. м2.

На территории проекта планировки предлагается размещение фитнес-центра площадью 1 026 м2. Плоскостные сооружения будут располагаться на территории общеобразовательной школы.

Культурно-досуговые учреждения

Для населения проектируемой территории необходимо 769 м2 помещений для организации досуга и любительской деятельности и библиотека на 57,69 тыс. томов. Проектом предусмотрены помещения для организации досуга площадью 770 м2 в составе проектируемого общественного центра в кв. № 6.

Предприятия торговли,  общепита  и  бытового обслуживания

Для расчетного населения территории проекта планировки потребуются магазины на 1 282 м2 торговой площади, предприятия общественного питания на 103 посадочных места и предприятия бытового обслуживания на 64 рабочих места.

В составе проектируемого общественного центра предусмотрен магазин торговой площадью 150 м2, ресторан на 60 мест и предприятия бытового обслуживания на 30 рабочих мест.  Кроме того, во встроенных помещениях в первых этажах многоквартирных домов планируется размещение предприятий торговли (370 м2 торговой площади в квартале № 11 и 855 м2 торговой площади в кв. № 12) и общественного питания (50 мест, кв. № 11).

Итого суммарная мощность предлагаемых к размещению предприятий общепита – 110 мест, магазинов – 1375  м2 торговой площади.

Прочие объекты обслуживания

Отделение связи  V-IV группы и отделение сберегательного банка на 1 операционное место предлагается разместить во встроенных помещениях в первых этажах многоквартирных домов в квартале № 10.

Расчет нормативной потребности населения в объектах социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания представлен в табл.4.1.

Таблица 4.1

Расчет потребности в объектах социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания

| Наименование | Единица измерения | Норматив | Потреб- ность |
| --- | --- | --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения | мест | 85% детей в возрасте 1-6 лет | 1 014 |
| Общеобразовательные школы (в том числе начальные школы) | мест | 100% детей 16-17 лет (100% детей 7-10 л.) | 1 817 (769) |
| Внешкольные учреждения | мест | 120 % школьников | 2 180 |
| Поликлиники | посещ./см. | 22 на 1000 чел. | 282 |
| Аптеки | объектов | 1 на 10 тыс.чел. | 1 |
| Раздаточные пункты детских молочных кухонь | м2 общей площади | 0,3 м2 на 1 ребенка до года | 59,2 |
| Помещения для физкультурно-оздо- ровительных занятий в микрорайоне | м2 общей площади | 80 м2 на 1000 чел. | 1 026,0 |
| Плоскостные сооружения | тыс. м2 | 1,95 на 1000 чел. | 24,99 |
| Помещения для организации досуга и любительской деятельности | м2 площади пола | 60 м2 на 1000 чел. | 769 |
| Библиотеки | экземпляров | 4,5 экз. на 1 жителя | 57 687 |
| Магазины | м2 торг.площ. | 100 м2 на 1000 чел. | 1 282 |
| Предприятия общественного питания | мест | 8 на 1000 чел. | 103 |
| Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | 5 на 1000 чел. | 64 |
| Отделения связи | объектов | 1 | 1 |
| Отделения и филиалы сбербанков | операцион-ных мест | 1 на 2 тыс.чел. | 6 |

Гаражи и автостоянки

Согласно Республиканским нормативам градостроительного проектирования РТ, число мест для постоянного хранения индивидуального автотранспорта для социального жилья должно составлять 1,4 машино-места на 100 м2 общей площади квартир, т.е. населению проектируемых многоквартирных домов потребуется 3 125 машино-мест.

На территории проекта планировки предусмотрены земельные участки под многоуровневые гаражи (автостоянки) суммарной площадью 5,755 га, что составляет 12,3 м2 на 1 квартиру. Нормативная площадь земельных участков отдельно стоящих четырехэтажных автостоянок – 12 м2 на одно машино-место. Таким образом, при этажности гаражей не менее 4 этой территории достаточно для обеспечения жителей парковочными местами из расчёта 1 машино-место на 1 квартиру.

Число мест для временного хранения автотранспорта, размещаемых в радиусе 200 м от подъездов, для социального жилья должно составлять 0,16 машино-места на 1 квартиру.

В кварталах многоквартирной застройки необходимо предусмотреть гостевые автостоянки на 749 машино-мест, в том числе:

- в квартале № 7 – 159 машино-мест;

- в кв.№ 8 – 127 машино-мест;

- в кв.№ 9 – 34 машино-места;

- в кв.№ 10 – 131 машино-место;

- в кв.№ 11 – 137 машино-мест;

- в кв.№ 12 – 161 машино-место.

# ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА И ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

Мероприятия по благоустройству территории разработаны в соответствии с СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений, М., Стройиздат, 1994 г.».

Настоящим разделом предусматриваются следующие мероприятия:

- организация стока поверхностных вод;

- вертикальная планировка дорог.

5.1.ОРГАНИЗАЦИЯ СТОКА ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД

Территория проекта планировки «Воздвиженка» имеет площадь 155,37 га.

Рельеф территории достаточно ровный, с общим понижением с юго-запада на северо-восток. Абсолютные отметки рельефа в пределах от 121,74м и до 102,08м, т.е. разность между отметками составляет 19,66 м. Уклоны поверхности колеблются в пределах 0,5 – 4,8 %.

Схема организации стока поверхностных вод разработана с учетом планировочной организации территории, разработанной в проекте планировки.

На плане бассейна поверхностного стока рельеф определен проектными отметками. На территории проекта планировки предусматривается строительство жилых домов усадебной и секционной застройки, строительство объектов общественно-делового назначения, образования и воспитания, инженерной инфраструктуры.

Регулирование и отвод дождевых и талых вод с территории предлагается осуществлять открытой системой водоотвода

Минимальный продольный уклон принимается 0,005 по дну лотков. На перекрестках улиц и на въездах в кварталы прокладываются водопропускные трубы. Лотки рекомендуется перекрыть декоративными решетками.

Общая протяженность предлагаемой открытой водосточной сети составляет 12800 п.м.

Сброс сточных вод из открытой водосточной сети рекомендуется производить в реку Кармала и на пониженные участки рельефа.

Все мероприятия по повышению уровня благоустройства территорий застройки разработаны с учетом современных требований.

5.2.ВЕРТИКАЛЬНАЯ  ПЛАНИРОВКА

Разработка схемы вертикальной планировки выполнена с учетом требований и рекомендаций СНиП 2.07.01.-89* по обеспечению нормативных условий движения транспорта и пешеходов и отводу ливневых и талых вод.

Исходным материалом для решения вертикальной планировки послужил топографический план М 1:1000 с сечением рельефа через 0,5 м и с нанесенными красными линиями уличной сети.

Схема вертикальной планировки определяет проектные отметки по пересечениям осей проезжих частей улиц.

Вертикальная планировка по улицам выполнена преимущественно в отметках существующего рельефа, или близких к ним по значению, устанавливающая допустимые продольные уклоны улиц в общей организации рельефа территории, при которой обеспечивается свободный сток поверхностных вод на очистные сооружения.

Продольные уклоны проектируемых проездов приняты 5‰ - 48‰.

Поперечные уклоны отдельных элементов следующие:

- для проезжих частей – 15‰ - 20‰;

- для тротуаров – 10‰ - 20‰;

- для полос озеленения не менее – 5‰.

Решение вертикальной планировки внутри проектируемых кварталов на последующих стадиях проектирования должно выполняться с учетом руководящих уклонов по улицам.

5.3. ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ ОБЪЕМЫ И СТОИМОСТЬ РАБОТ

Ориентировочные объемы работ

Таблица5.3.1

| №№ пп/п | Наименование работ | Ед. Изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расчет-й срок | I очередь |
| 1 | Организация поверхностного стока: |
|  | - устройство водосточной сети открытого типа | км | 12,8 | - |
| 2 | Земляные работы |
|  | а)Вертикальная планировка улиц (планировка и вытесненный грунт от устройства корыта под покрытие проезжей части ) |  |  |  |
|  | Насыпь | м3 | 35850 | - |
|  | Выемка | м3 | 88125 | - |
| 33. | Устройство покрытий |
|  | а) асфальтобетонное покрытие проезжей части улиц | м2 | 106350 | - |
|  | б) асфальтобетонное покрытие тротуаров улиц | м2 | 55620 | - |

Ориентировочная стоимость мероприятий по благоустройству территорий

Таблица 5.2

| №№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость строительства на расчетный срок в ценах 2001 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Стоимость ед. (руб.) | Кол-во | Общая стоимость (тыс. руб.) |
| 1. | Организация поверхностного стока: |
|  | а) устройство водосточной сети открытого типа | км | 91000 | 12,8 | 1164,80 |
| Итого: | 1164,80 |
| 2. | Земляные работы: |
|  | а)Вертикальная планировка улиц (планировка и грунт от устройства корыта под покрытие проезжей части ) |  |  |  |  |
|  | Насыпь | м3 | 30,55 | 35850 | 1095,22 |
|  | Выемка | м3 | 20,40 | 88125 | 1797,75 |
| Итого: | 2892,97 |
| 3. | Устройство покрытий: |
|  | а) асфальтобетонное покрытие проезжей части улиц | м2 | 120,0 | 106350 | 12762,00 |
|  | б) асфальтобетонное покрытие тротуаров улиц | м2 | 120,0 | 55620 | 6674,40 |
| Итого: | 19436,40 |
| Всего: | 23494,17 |

# ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Таблица 6.1

Баланс территории проекта планировки

| Наименование территории | Существующее положение | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | га | % | га | % |
| Территория в проектных границах В том числе: | 155,371 | 100,0 | 155,371 | 100,0 |
| Жилые территории | 26,118 | 16,81 | 76,980 | 49,55 |
| Территории общественной застройки | - | - | 9,369 | 6,03 |
| в том числе детсады и школы | - | - | 7,952 | 5,12 |
| Территории общего пользования - всего, в том числе: | 2,398 | 1,54 | 40,333 | 25,96 |
| - зеленые насаждения | - | - | 3,294 | 2,12 |
| - улицы, дороги, проезды | 2,398 | 1,54 | 37,038 | 23,84 |
| Санитарно-защитное озеленение | - | - | 1,318 | 0,85 |
| Инженерные территории | 2,958 | 1,90 | 21,617 | 13,91 |
| в том числе: коридоры инженерных сетей | 2,891 | 1,86 | 21,550 | 13,87 |
| - территории объектов инженерной инфраструктуры | 0,067 | 0,04 | 0,067 | 0,04 |
| Территории объектов транспортной инфраструктуры (многоуровневых гаражей) | - | - | 5,755 | 3,70 |
| Природные территории (лесополоса) | 0,108 | 0,07 | - | - |
| Сельскохозяйственные территории | 123,789 | 79,67 | - | - |

Таблица 8.2

Технико-экономические показатели проекта планировки

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Исходный год | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Население |  |  |  |
| 1.1 | Численность населения | человек | 788 | 12 820 |
| 1.2 | Плотность населения нетто брутто | чел./га - « - | 30,15 5,25 | 166,53 87,91 |
| 2. | Жилищный фонд |  |  |  |
| 2.1 | Общая площадь жилых домов – всего | тыс. м2 | 27,00 | 267,64 |
|  | в том числе: многоквартирные дома | - « - | - | 223,24 |
|  | - индивидуальные дома | - « - | 27,00 | 44,40 |
| 2.2 | Новое жилищное строительство | тыс. м2 | - | 240,64 |
|  | в том числе: многоквартирные дома | - « - | - | 223,24 |
|  | - индивидуальные дома | - « - | - | 17,40 |
| 2.3 | Плотность жилой застройки нетто брутто | м2 / га м2 / га | 1 033,8 182,4 | 3 476,7 1 835,2 |
| 3. | Объекты социального и культурно-бытового назначения |
| 3.1 | Детские дошкольные учреждения | мест | - | 1 020 |
| 3.2 | Общеобразовательные школы | учащихся | - | 1 850 |
| 3.3 | Поликлиника | посещ. в см | - | 285 |
| 3.4 | Аптека | объект | - | 1 |
| 3.5 | Раздаточный пункт ДМК | м2 общ.пл. | - | 60 |
| 3.6 | Фитнес-центр | м2 общ.пл. | - | 1 026,0 |
| 3.7 | Помещения для организации досуга | м2 общ.пл. | - | 770,0 |
| 3.8 | Отделение связи V- IV группы | объект | - | 1 |
| 3.9 | Отделение сбербанка | операцион-ных мест | - | 2 |
| 3.10 | Предприятия торговли | м2 торг.пл. | - | 1 375,0 |
| 3.11 | Предприятия общественного питания | мест | - | 110 |
| 3.12 | Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | - | 30 |
| 4. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 4.1 | Протяженность улично-дорожной сети В том числе: улицы, дороги, проезды местного значения; - улицы, дороги общегородского и районного значения | км - « - - « - |  | 2,47 1,995 |
| 5. | Охрана окружающей среды |  |  |  |
| 5.1 | Озеленение общего пользования | га |  |  |
| 5.2 | Озеленение специального назначения | га |  |  |
| 5.3 | Озеленение вдоль дорог | га |  |  |
| 5.4 | Озеленение ограниченного пользования | га |  |  |
| 5.5 | Уровень шумового воздействия | дБ |  |  |