Государственное унитарное предприятие Республики Татарстан

Головная территориальная проектно-изыскательская,

научно-производственная фирма

ТАТИНВЕСТГРАЖДАНПРОЕКТ

Заказ № 8907                                                                              Инв.№5827-1

Заказчик: ГКУ "Главное инвестиционно-строительное управление РТ"

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ

МИКРОРАЙОНА №9  (ВОЗДВИЖЕНКА)

ЗАИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

Том 1

Основная часть

(утверждаемая)

Положения о размещении объектов капитального строительства

Первый заместитель

генерального директора 	               	А. А. Морозов

Советник генерального директора

по архитектуре, и.о. главного архитектора 	            	И.Ш. Асадуллин

Начальник АПМ-5	               И. Ю. Романова

Главный инженер проекта					                                                  Г. Ф. Зарипова

Казань 2015

Содержание

введение	5

1.	ПЛАНИРУЕМОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	7

1.1.	Территории и объекты жилого назначения	7

1.2.	Территории и объекты социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания	10

1.3.	Территории и объекты инженерной и транспортной инфраструктуры	10

2.	Мероприятия по оХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	12

2.1. Мероприятия по охране атмосферного воздуха	12

2.2. Мероприятия по охране водных ресурсов	13

2.3 Мероприятия по инженерному благоустройству	13

2.4. Мероприятия по защите от физических факторов воздействия	13

2.5  Мероприятия по защите территории от загрязнения отходами	14

2.6  Мероприятия по организации природно-экологического каркаса	14

2.7  Мероприятия по охране животного мира	15

3.	Мероприятия по ВЕРТИКАЛЬНой ПЛАНИРОВКи И ИНЖЕНЕРНой  ПОДГОТОВКи ТЕРРИТОРИИ	16

4.	ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	18

# введение

Проект планировки микрорайона № 9 (Воздвиженка) Заинского муниципального района Республики Татарстан разработан ГУП «Татинвестгражданпроект» по заказу ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ» на основании задания на проектирование.

Целью проекта планировки является выделение элементов планировочной структуры, установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.

Проект планировки, в соответствии со статьей 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разработан в составе основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию.

I. Основная часть проекта планировки территории включает в себя:

1) Положения о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения, а также о характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории;

2) Чертежи проекта планировки:

- План красных линий. Схема функционального зонирования (основной чертеж);

- Разбивочный чертеж красных линий.

- Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя материалы в графической форме и пояснительную записку.

1) Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, касающихся: определения параметров планируемого строительства систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории; защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности; иных вопросов планировки территории.

2) Материалы по обоснованию проекта планировки территории в графической форме содержат:

- Схему размещения проектируемого микрорайона  в структуре г. Заинск;

- Схему современного использования территории;

- Схему организации транспорта и улично-дорожной сети;

- Схемы границ зон с особыми условиями использования территорий (сущ. и проектное предложение);

- Схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории;

- Схемы раздела «Инженерная инфраструктура»;

- Схему раздела «ИТМ ГО ЧС»

- иные материалы в графической форме для обоснования положений о планировке территории.

# ПЛАНИРУЕМОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

## Территории и объекты жилого назначения

На территории проекта планировки предполагается размещение 52 пятиэтажных многоквартирных домов, а также жилья усадебного типа. Часть территории уже застроена индивидуальными домами. Число жителей этих 225 домов рассчитано исходя из коэффициента семейности, равного 3,5, и составляет 788 человек.

Общая площадь 1 индивидуального дома принимается равной 120 м2, отсюда общая площадь индивидуального жилья к 2020 году составит ориентировочно 44,40 тыс. м2, в том числе существующих домов – 27,00 тыс. м2, проектируемых – 17,40 тыс. м2.

Проектируемые кварталы индивидуальной застройки – 145 земельных участков – предназначены для предоставления многодетным семьям (имеющим не менее 3 детей). Для расчёта числа жителей этих кварталов на первую очередь (2020 г.) принято значение коэффициента семейности, равное 5,5, на расчётный срок (2035 г.) – 6,0. Таким образом, расчётное население кварталов усадебной застройки на первую очередь составляет 1 585 человек, на расчётный срок – 1 658 человек.

Общая площадь квартир в проектируемых многоквартирных домах составит 223,24 тыс. м2. Принятая жилищная обеспеченность для многоквартирных домов, как рекомендуется Республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Татарстан для социального жилья, составляет 20 м2 / чел. Соответственно расчетная численность их населения составит 11 162 человека. Многоквартирные дома планируется построить к 2035 году.

Итого расчётное число жителей территории проекта планировки – 12 820 человек; средняя плотность населения брутто составит 87,9 чел./ га, плотность нетто – 166,5 чел./ га.

Средняя плотность брутто жилой застройки составит 1 835,2 м2 / га; средняя плотность нетто – 3 476,7 м2 / га (в т.ч. в кварталах многоквартирной застройки – 6 602,4 м2 / га).

Таблица 1.1.1

Показатели проектируемой жилой застройки в проекте планировки микрорайона № 9 (Воздвиженка)

| № квар- тала | Вид застройки | Этаж-ность | Существующее положение | Первая очередь (2020 г.) | Расчетный срок (2035 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Терри-тория, га | Кол-во домов | Общая площадь, м2 | Насе-ление, чел. | Кол-во домов | Общая площадь, м2 | Насе-ление, чел. | Терри-тория, га | Количество | Общая площадь, м2 | Насе-ление, чел. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | домов | сек-ций | квар-тир | квартир | нежилых помещ-й |  |
| 1 | усадебная | 1-2 |  |  |  |  | 11 | 1 320,0 | 61 | 1,460 | 11 |  |  | 1 320,0 |  | 61 |
| 2 | усадебная | 1-2 |  |  |  |  | 25 | 3000,0 | 138 | 3,072 | 25 |  |  | 3000,0 |  | 138 |
| 3 | усадебная | 1-2 |  |  |  |  | 15 | 1800,0 | 83 | 1,727 | 15 |  |  | 1800,0 |  | 83 |
| 4 | усадебная | 1-2 |  |  |  |  | 22 | 2640,0 | 121 | 2,534 | 22 |  |  | 2640,0 |  | 121 |
| 5 | усадебная | 1-2 |  |  |  |  | 18 | 2160,0 | 99 | 2,069 | 18 |  |  | 2160,0 |  | 99 |
| 7 | секционная | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 6,389 | 9 | 34 | 994 | 47 471,7 |  | 2 374 |
| 8 | секционная | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 5,928 | 7 | 27 | 792 | 37 882,1 |  | 1 894 |
| 9 | секционная | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 1,634 | 3 | 7 | 214 | 10 423,7 |  | 521 |
| 10 | секционная | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 6,037 | 9 | 29 | 816 | 38 551,5 | 1 180,0 | 1 928 |
| 11 | секционная | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 6,271 | 8 | 30 | 856 | 40 696,0 | 1 180,0 | 2 035 |
| 12 | секционная | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 7,455 | 11 | 35 | 1008 | 48 212,2 | 1 930,0 | 2 411 |
| 13 | усадебная | 1-2 | 0,200 | 1 | 120,0 | 4 | 5 | 600,0 |  | 0,625 | 5 |  |  | 600,0 |  | 26 |
| 14 | усадебная | 1-2 | 1,373 | 12 | 1 440,0 | 42 | 22 | 2 640,0 |  | 2,528 | 22 |  |  | 2 640,0 |  | 97 |
| 15 | усадебная | 1-2 | 3,450 | 30 | 3 600,0 | 105 | 30 | 3 600,0 |  | 3,450 | 30 |  |  | 3 600,0 |  | 105 |
| 16 | усадебная | 1-2 | 3,450 | 30 | 3 600,0 | 105 | 30 | 3 600,0 |  | 3,450 | 30 |  |  | 3 600,0 |  | 105 |
| 17 | усадебная | 1-2 | 1,729 | 15 | 1 800,0 | 53 | 30 | 3 600,0 |  | 3,457 | 30 |  |  | 3 600,0 |  | 135 |
| 18 | усадебная | 1-2 | 2,700 | 23 | 2 760,0 | 81 | 23 | 2 760,0 |  | 2,700 | 23 |  |  | 2 760,0 |  | 81 |
| 19 | усадебная | 1-2 | 1,382 | 12 | 1 440,0 | 42 | 24 | 2 880,0 |  | 2,765 | 24 |  |  | 2 880,0 |  | 108 |
| 20 | усадебная | 1-2 | 5,370 | 45 | 5 400,0 | 158 | 45 | 5 400,0 | 158 | 5,370 | 45 |  |  | 5 400,0 |  | 158 |
| 21 | усадебная | 1-2 | 1,531 | 14 | 1 680,0 | 49 | 14 | 1 680,0 | 49 | 1,531 | 14 |  |  | 1 680,0 |  | 49 |
| 22 | усадебная | 1-2 | 3,435 | 30 | 3 600,0 | 105 | 30 | 3 600,0 | 105 | 3,435 | 30 |  |  | 3 600,0 |  | 105 |
| 23 | усадебная | 1-2 | 1,498 | 13 | 1 560,0 | 46 | 26 | 3 120,0 | 117 | 2,996 | 26 |  |  | 3 120,0 |  | 124 |
| Итого | 26,118 | 225 | 27 000,0 | 788 | 370 | 44 400,0 | 1 585 | 76,980 | 422 |  | 5 050 | 267 637,3 |  | 12 820 |
| В т.ч.: усадебная | 1-2 | 26,118 | 225 | 27 000,0 | 788 | 370 | 44 400,0 | 1 585 | 43,168 | 370 |  | 370 | 44 400,0 | - | 1 658 |
| - секционная | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 33,811 | 52 | 162 | 4 680 | 223 237,3 | 4 290,0 | 11 162 |

## Территории и объекты социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания

Проектом планировки предусматривается строительство объектов повседневного обслуживания для населения проектируемой территории.

В таблице 1.2.1 представлена подробная характеристика  проектируемой общественной застройки на территории проекта планировки. Часть объектов планируется разместить в первых этажах многоквартирных домов.

Таблица 1.2.1

Проектируемые объекты социального и культурно-бытового

обслуживания в границах проекта планировки

| № квар-тала | Наименование | Этаж- ность | Общая площадь, м2 | Терри-тория, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Детский сад-ясли (220 мест) | 2 | 4 268,9 | 0,83 |
| 6 | Общественный центр: | 2-3 | 7 557,0 | 1,42 |
|  | Поликлиника (285 посещений в смену) |  | 2 850,0 |  |
|  | Раздаточный пункт детской молочной кухни |  | 60,0 |  |
|  | Аптека |  | 641,0 |  |
|  | Фитнес-центр |  | 1 026,0 |  |
|  | Помещения для организации досуга |  | 770,0 |  |
|  | Магазин (150 м2 торговой площади) |  | 450,0 |  |
|  | Кафе, ресторан (60 посадочных мест) |  | 480,0 |  |
|  | Предприятия бытового обслуживания (30 рабочих мест) |  | 1 280,0 |  |
| 7 | Детский сад-ясли (140 мест) | 2 | 1 725,2 | 0,81 |
| 8 | Детский сад-ясли (220 мест) | 2 | 4 268,9 | 0,81 |
| 10 | Общеобразовательная школа (1650 учащихся) | 3 | 28 050,0 | 2,83 |
|  | Отделение связи V- IV группы | 1 | 370,0 | встро- енные |
|  | Отделение сбербанка (2 операционных места) | 1 | 220,0 |  |
| 11 | Детский сад-ясли (220 мест) | 2 | 4 268,9 | 0,89 |
|  | Магазины (370 м2 торговой площади) | 1 | 840,0 | встро- енные |
|  | Кафе (50 посадочных мест) | 1 | 340,0 |  |
| 12 | Детский сад-ясли (220 мест) | 2 | 4 268,9 | 1,79 |
|  | Начальная школа (200 учащихся) | 2-3 | 3 400,0 |  |
|  | Магазины (855 м2 торговой площади) | 1 | 1 930,0 | встр. |

Согласно СП 42.13330.2011, площадь участка детского дошкольного учреждения вместимостью свыше 100 мест должна составлять не менее 35 м2 на 1 место, площадь участка общеобразовательной школы вместимостью до 400 мест – не менее 50 м2, свыше 1500 мест – не менее 17 м2 на 1 место. По проекту площадь участков, предназначенных для строительства детских садов и школ, несколько превышает нормативную. Участки, на которых планируется разместить предприятия торговли и обслуживания, соответствуют нормативам СП 42.13330.2011.

## Территории и объекты инженерной и транспортной инфраструктуры

Проектом предлагается определение границ коридоров инженерных сетей.

Таблица 1.3.1

| № квартала | Наименование | Территория, га |
| --- | --- | --- |
| 10 | Трансформаторная подстанция | 0,067 |
| б/н | Коридоры инженерных сетей | 21,550 |

На территории проекта планировки предусмотрены три земельных участка суммарной площадью 5,755 га под строительство многоуровневых гаражей для хранения индивидуального автотранспорта.

# Мероприятия по оХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Стратегическими целями в сфере охраны окружающей среды являются оздоровление экологической обстановки и обеспечение экологической безопасности населения и территорий, сохранение и восстановление природных экосистем, обеспечение рационального и устойчивого природопользования.

Проектом планировки определены основные направления экологически устойчивого развития территории, для реализации которых разработаны природоохранные мероприятия, включающие:

- охрану атмосферного воздуха;

- охрану и рациональное использование водных ресурсов;

- охрану земельного фонда;

- защиту от физических факторов воздействия;

- развитие системы обращения с отходами;

- формирование природно-экологического каркаса территории;

- охрану животного мира.

2.1. Мероприятия по охране атмосферного воздуха

В период эксплуатации объектов основным источником загрязнения атмосферного воздуха будет являться автотранспорт (автомобильные стоянки, личный транспорт).

Таким образом, основные мероприятия по охране атмосферного воздуха направлены на минимизацию негативного воздействия от передвижных источников:

- использование автомобильного топлива, отвечающего требованиям стандарта Евро-5;

- внедрение катализаторов и нейтрализаторов для очистки выбросов от автотранспорта, использующего традиционные виды топлива;

- оптимизация транспортной системы (строительство новых автодорог) и улучшение качества дорожного покрытия (использование малопылящих дорожных покрытий) в целях оптимизации движения транспортного потока и последующего снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;

- обеспечение герметичности действующего оборудования систем сбора нефти.

Также предусматривается:

- организация и соблюдение режима санитарно-защитных зон объектов, расположенных на прилегающих территориях, их максимальное озеленение пыле-, газоустойчивыми породами зеленых насаждений;

- проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна;

- мониторинговые исследования за состоянием атмосферы.

Проведение мероприятий по охране воздушного бассейна будет способствовать созданию благоприятных условий для проживания и отдыха населения.

2.2. Мероприятия по охране водных ресурсов

В соответствии с требованиями Водного Кодекса Российской Федерации (от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ) все строящиеся, размещаемые, реконструируемые объекты должны быть оборудованы сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод.

В связи с этим планируется проведение следующего комплекса мероприятий:

- организация мониторинговых исследований качества питьевой воды;

- организация и очистка поверхностного стока территории;

- подключение всех проектируемых объектов к системам централизованного водоснабжения и канализации;

- обеспечение очистки сточных вод до нормативных требований.

2.3 Мероприятия по инженерному благоустройству

Проектом планировки также предлагается проведение следующих мероприятий:

- вертикальная планировка территории;

- регулирование и отвод поверхностного стока;

- проведение противоэрозионных мероприятий, направленных на уменьшение почворазрушительного стока дождевых, талых вод и ветра;

- рекультивация земель, нарушенных в процессе строительства.

В качестве организационно-административных мероприятий предлагается на стадии разработки рабочих проектов проектируемого строительства в каждом конкретном случае проводить комплексные инженерные изыскания с целью уточнения особенностей природно-техногенной обстановки территории.

Инженерные изыскания (в том числе инженерно-экологические, инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические изыскания) должны быть разработаны в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 19.01.2006 №20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства».

Результаты инженерных изысканий подлежат государственной экспертизе, предметом которой является оценка их соответствия в том числе и экологическим требованиям.

2.4. Мероприятия по защите от физических факторов воздействия

При эксплуатации объектов, расположенных на территории проекта планировки, не прогнозируется использование какого-либо оборудования, способного вызвать существенное вибрационное, акустическое или электромагнитное воздействие. Незначительными источниками шумового воздействия будут являться автотранспорт и гаражи, расположенные на прилегающей к проекту планировки территории, в связи с чем запланировано создание шумозащитных полос зеленых насаждений, которые будут способствовать поглощению шума.

С учетом сложившейся ситуации и нормативных требований предусмотрены следующие мероприятия местного значения по снижению воздействия источников электромагнитного излучения:

- проведение инвентаризации и комплексного исследования источников электромагнитного излучения, расположенных вблизи жилой застройки;

- организация и соблюдение защитных коридоров вдоль линий электропередач.

Таким образом, в результате проведения мероприятий, предлагаемых проектом планировки, жилая застройка окажется защищенной от негативного воздействия стационарных и передвижных источников шума.

2.5  Мероприятия по защите территории от загрязнения отходами

Для предотвращения загрязнения почвенного покрова территории проекта планировки необходимо предусмотреть:

- сбор, удаление твердых бытовых отходов и их регулярный вывоз на полигон твердых бытовых отходов;

- организацию специальных площадок с твердым покрытием и установкой водонепроницаемых контейнеров для сбора отходов;

- организацию дифференцированного сбора и удаления мусора;

- осуществление подметания и полива проезжей части улиц с усовершенствованным покрытием с помощью специальных уборочных машин;

- очистку территории от снега и льда с помощью снегоуборочных машин, при этом снежные валы и колотый лед необходимо вывозить на снежную свалку.

При условии соблюдения всех принятых и рекомендованных технологических, инженерных и природоохранных решений, образующиеся в процессе строительства и эксплуатации отходы не приведут к загрязнению компонентов окружающей среды прилегающих территорий.

2.6  Мероприятия по организации природно-экологического каркаса

На территории проекта планировки предлагается территориальное и качественное развитие объектов озеленения, формирующих зону отдыха населения.

Проектом планировки предусмотрено создание озелененных территорий, включающих:

озеленение общего пользования (скверы в восточной части территории проекта планировки) – 2,6 га;

озеленение специального назначения (49,9 га):

- озеленение улиц – 24,8 га;

- существующая лесополоса в западной части территории – 0,1 га;

- озеленение санитарно-защитных зон – 24,98 га.

Согласно требованиям СП 42.13330.2011 площадь озелененной территории жилого района должна составлять не менее 25% площади всей территории. Как показывают проведенные расчеты, удельный вес озелененных территорий составит 52,48 га, или 33,8 % от общей площади территории проекта планировки (без учета придомового озеленения, а также озеленения школ и детских садов).

При проведении работ по озеленению рекомендуется использовать местные породы насаждений, наиболее приспособленные к данным почвенно-климатическим условиям.

При организации системы озеленения в ассортимент объектов рекомендуется включать наиболее ценные деревья и кустарники местных условий произрастания. К ведущим видам относятся липа, дуб, вяз, береза, тополь белый и берлинский, ива белая, лиственница, ель, пихта и др. (Николаевская, 1989). Сопутствующими видами являются деревья второй и третьей величины – яблони, груши, черемухи, рябины, облепиха, лох узколистный, некоторые виды кленов.

2.7  Мероприятия по охране животного мира

В соответствии с требованиями нормативно-правовых актов в области охраны животного мира при размещении, проектировании, строительстве и реконструкции сооружений и других объектов должны предусматриваться мероприятия по сохранению среды обитания объектов животного мира и условий их размножения, нагула, отдыха и путей миграции, а также по обеспечению неприкосновенности защитных участков территорий и акваторий.

# Мероприятия по ВЕРТИКАЛЬНой ПЛАНИРОВКи И ИНЖЕНЕРНой  ПОДГОТОВКи ТЕРРИТОРИИ

Ориентировочные объемы работ

Таблица 3.1

| №№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расчет-й срок | I очередь |
| 1. | Организация поверхностного стока: |
|  | - устройство водосточной сети открытого типа | км | 12,8 | - |
| 2. | Земляные работы |
|  | а)Вертикальная планировка улиц (планировка и вытесненный грунт от устройства корыта под покрытие проезжей части ) |  |  |  |
|  | Насыпь | м3 | 35850 | - |
|  | Выемка | м3 | 88125 | - |
| 3. | Устройство покрытий |
|  | а) асфальтобетонное покрытие проезжей части улиц | м2 | 106350 | - |
|  | б) асфальтобетонное покрытие тротуаров улиц | м2 | 55620 | - |

Ориентировочная стоимость мероприятий по благоустройству территорий

Таблица 3.2

| №№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость строительства на расчетный срок в ценах 2001 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Стоимость единицы ( руб.) | Кол-во | Общая стоимость (тыс. руб.) |
| 1. | Организация поверхностного стока: |
|  | а) устройство водосточной сети открытого типа | км | 91000 | 12,8 | 1164,80 |
| Итого: | 1164,80 |
| 2. | Земляные работы: |
|  | а)Вертикальная планировка улиц (планировка и грунт от устройства корыта под покрытие проезжей части ) |  |  |  |  |
|  | Насыпь | м3 | 30,55 | 35850 | 1095,22 |
|  | Выемка | м3 | 20,40 | 88125 | 1797,75 |
| Итого: | 2892,97 |
| 3. | Устройство покрытий: |
|  | а) асфальтобетонное покрытие проезжей части улиц | м2 | 120,0 | 106350 | 12762,00 |
|  | б) асфальтобетонное покрытие тротуаров улиц | м2 | 120,0 | 55620 | 6674,40 |
| Итого: | 19436,40 |
| Всего: | 23494,17 |

# ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Таблица 4.1

Баланс территории проекта планировки

| Наименование территории | Существующее положение | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | га | % | га | % |
| Территория в проектных границах В том числе: | 155,371 | 100,0 | 155,371 | 100,0 |
| Жилые территории | 26,118 | 16,81 | 76,980 | 49,55 |
| Территории общественной застройки | - | - | 9,369 | 6,03 |
| в том числе детсады и школы | - | - | 7,952 | 5,12 |
| Территории общего пользования - всего, в том числе: | 2,398 | 1,54 | 40,333 | 25,96 |
| - зеленые насаждения | - | - | 3,294 | 2,12 |
| - улицы, дороги, проезды | 2,398 | 1,54 | 37,038 | 23,84 |
| Санитарно-защитное озеленение | - | - | 1,318 | 0,85 |
| Инженерные территории | 2,958 | 1,90 | 21,617 | 13,91 |
| в том числе: коридоры инженерных сетей | 2,891 | 1,86 | 21,550 | 13,87 |
| - территории объектов инженерной инфраструктуры | 0,067 | 0,04 | 0,067 | 0,04 |
| Территории объектов транспортной инфраструктуры (многоуровневых гаражей) | - | - | 5,755 | 3,70 |
| Природные территории (лесополоса) | 0,108 | 0,07 | - | - |
| Сельскохозяйственные территории | 123,789 | 79,67 | - | - |

Таблица 4.2

Основные технико-экономические показатели

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Исходный год | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Население |  |  |  |
| 1.1 | Численность населения | человек | 788 | 12 820 |
| 1.2 | Плотность населения нетто брутто | чел./га - « - | 30,15 5,25 | 166,53 87,91 |
| 2. | Жилищный фонд |  |  |  |
| 2.1 | Общая площадь жилых домов – всего | тыс. м2 | 27,00 | 267,64 |
|  | в том числе: многоквартирные дома | - « - | - | 223,24 |
|  | - индивидуальные дома | - « - | 27,00 | 44,40 |
| 2.2 | Новое жилищное строительство | тыс. м2 | - | 240,64 |
|  | в том числе: многоквартирные дома | - « - | - | 223,24 |
|  | - индивидуальные дома | - « - | - | 17,40 |
| 2.3 | Плотность жилой застройки нетто брутто | м2 / га м2 / га | 1 033,8 182,4 | 3 476,7 1 835,2 |
| 3. | Объекты социального и культурно-бытового назначения |
| 3.1 | Детские дошкольные учреждения | мест | - | 1 020 |
| 3.2 | Общеобразовательные школы | учащихся | - | 1 850 |
| 3.3 | Поликлиника | посещ. в см | - | 285 |
| 3.4 | Аптека | объект | - | 1 |
| 3.5 | Раздаточный пункт ДМК | м2 общ.пл. | - | 60 |
| 3.6 | Фитнес-центр | м2 общ.пл. | - | 1 026,0 |
| 3.7 | Помещения для организации досуга | м2 общ.пл. | - | 770,0 |
| 3.8 | Отделение связи V- IV группы | объект | - | 1 |
| 3.9 | Отделение сбербанка | операцион-ных мест | - | 2 |
| 3.10 | Предприятия торговли | м2 торг.пл. | - | 1 375,0 |
| 3.11 | Предприятия общественного питания | мест | - | 110 |
| 3.12 | Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | - | 30 |
| 4. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 4.1 | Протяженность улично-дорожной сети В том числе: улицы, дороги, проезды местного значения; - улицы, дороги общегородского и районного значения | км - « - - « - |  | 2,47 1,995 |
| 5. | Охрана окружающей среды |  |  |  |
| 5.1 | Озеленение общего пользования | га |  |  |
| 5.2 | Озеленение специального назначения | га |  |  |
| 5.3 | Озеленение вдоль дорог | га |  |  |
| 5.4 | Озеленение ограниченного пользования | га |  |  |
| 5.5 | Уровень шумового воздействия | дБ |  |  |